Standardisierte  Leistungsbeschreibung	



Ergänzungstexte  zur  LB-H		


Leistungsgruppe  21		


Schwarzdeckerarbeiten		


Version 11 2010 09

Unterleistungsgruppen  Übersicht


ULG 11  Abtragungsarbeiten
ULG 12  Vorbereiten des Untergrundes
ULG 13  Ausgleichsschichten - Trennlagen
ULG 14  Dampfsperr-Dampfbremsschichten
ULG 15  Wärmedämmschichten
ULG 16  Dachhaut
ULG 17  Oberflächenschutz, Filterschichten
ULG 18  Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen
ULG 19  Einbauten u. Zubehör

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 11  Abtragungsarbeiten

21 11 01 B
Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle, inkl. Wiederabtransport, sowie Vorhalten der erforderlichen Werkzeuge und Geräte, verkehrspolizeiliche Genehmigung der Baustelle, Miete für den notwendigen Straßengrund, Abschrankungen, Beschilderung und Beleuchtung der Flächen. Weiters sind die für die Bauführung benötigten Grundflächen nach Beendigung der Arbeiten in den früheren Zustand zu versetzen und einwandfrei zu übergeben.

Pauschale

21 11 01 C
Chemotoiletten aufst. + abtr.

Chemotoiletten aufstellen, abtragen und abtransportieren.

................. Stück

21 11 01 D
Chemotoiletten vorhalten

Chemotoiletten, vor- und instand halten.

................. Woche

21 11 01 E
Absturzsicherung herstellen

Herstellen der Absturzsicherung lt. Arbeiter und Dienstschutzverordnung für die Gesamtdauer der Bauarbeiten und für die Mitbenützung anderer Professionisten zur Durchführung deren Vorarbeiten.

................. m

21 11 01 G
Blitzschutz demontieren

Blitzschutzleitungen inklusive allen Befestigungselementen demontieren und entsorgen.

................. m

21 11 01 H
Blitzschutzanlage herstellen

Blitzschutzanlage fachgerecht herstellen und Prüfprotokoll erstellen.

................. m

21 11 01 I
Dachfläche abbrechen

Abräumen und entsorgen der Dachfläche bestehend aus:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
inklusive allen mechanischen Verwahrungen. 
Gebäudehöhe bis ...............m.
In diese Position ist der Kran sowie Schuttcontainer einzurechnen.

................. m²

21 11 01 J
Dachabdichtung aufschneiden

Bestehende Dachabdichtung aus ...... schachbrettartig aufschneiden. (Maximal 1,5x1,5 m) 

................. m²

21 11 01 K
Dampfblasen aufschneiden

Aufschneiden von vorhandenen Dampfblasen und fachgerechtes wieder verschließen.

................. m²

21 11 01 L
Demontage Attikaverblechung

Demontage der best. Attikaverblechung, inkl. Einhängstreifen und entsorgen.
Abwicklung bis ...............cm

................. m

21 11 01 M
Schutzverblechung demontieren

Schutzverblechung inkl. allen mechanischen Verwahrungen abbrechen und entsorgen.

................. m²

21 11 01 N
Wandverkleidung demontieren

Bestehende Wandverkleidung inkl. Unterkonstruktion und allen mechanischen Verwahrungen abbrechen und entsorgen.

................. m²

21 11 01 O
Hochzüge Wandanschlüsse demontieren

Bestehenden Aufbau inkl. allen Verwahrungen abtragen und entsorgen:
Dachhaut: ............. 
Lage/n ...................
mechanisch befestigt auf: ......
verklebt auf: ......
Wärmedämmung: ......
Dicke bis : ......cm

................. m²

21 11 02 C
Kies abräumen 8/16

Kiesschüttung inklusive Verunreinigung abräumen (Körnung 8/16) und entsorgen. 
durchschnittliche Höhe bis......cm. 

................. m²

21 11 02 D
Kies abräumen 16/32

Kiesschüttung inklusive Verunreinigung abräumen (Körnung 16/32) und entsorgen. 
durchschnittliche Höhe bis......cm. 

................. m²

21 11 02 E
Kies abräumen16/32Dach lagern/wiederaufbr.

Kiesschüttung abräumen (Körnung 16/32) am Dach lagern, durch Sieben reinigen, gegebenenfalls ersetzen und wieder aufbringen. 
durchschnittliche Höhe bis......cm. 

................. m²

21 11 02 F
Kiesabräumen16/32Baustelle lagern wiederauf

Kiesschüttung abräumen (Körnung 16/32) im Baustellenbereich lagern, durch Sieben reinigen, gegebenenfalls ersetzen und wieder aufbringen. 
durchschnittliche Höhe bis......cm. 

................. m²

21 11 02 G
Kiesschütt. ergänzen

Kiesschüttung ergänzen

................. m³

21 11 03 B
Reinigen der Dachfläche

Reinigen der Dachfläche (besenrein).

................. m²

21 11 03 C
Reinigen der Hochzüge Wandanschlüsse

Hochzüge, Wandanschlüsse, Dachdurchdringungen reinigen. 

................. m²

21 11 21 C
Türblatt kürzen

bis ...... cm inklusive Zarge und Verkleidung in allen.

................. Stück

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 12  Vorbereiten des Untergrundes

Vorbemerkung:
Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge werden gesondert vergütet.

21 12 01 E
VORANSTRICH Bitumen

Liefern und aufbringen eines bituminösen Voranstriches auf Lösungsmittelbasis als Haftvermittler auf den gereinigten Untergrund aus .......

................. m²

21 12 01 F
NOTDECKUNG GV 45

Liefern und fachgerechtes vollflächiges aufflämmen einer Notdeckung GV 45 mit Einlage aus Glasvlies.

................. m²

21 12 02 L
VORANSTRICH HOCHZUG Bitumen

Liefern und aufbringen eines bituminösen Voranstriches auf Lösungsmittelbasis zur Haftvermittlung auf den gereinigten Untergrund aus.......
Höhe: ......cm

................. m

21 12 02 M
NOTDECKUNG HOCHZUG GV 45

Liefern und fachgerechtes vollflächiges aufflämmen einer Notdeckung GV 45 mit Einlage aus Glasvlies im Wand – und Attikabereich.
Höhe: ......cm

................. m

21 12 03 A
Attikaerhöhung herstellen

Liefern und montieren der Attikaerhöhung mit Gefälle nach innen um  ................. cm bestehend aus einer imprägnierten Holzkonstruktion (Holzstaffeln außen und innen sowie einer darauf montierten Holzbohle oder schichtverleimten Platte bis 40 cm breit) sowie hinterfüllen des Zwischenraumes mit Wärmedämmung (EPS oder Mineralisch) inklusive aller erforderlichen Montagematerialen.

................. m

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 13  Ausgleichsschichten Trennlagen

Vorbemerkung:
Hochzüge werden gesondert verrechnet.

21 13 08 A
TRENNLAGE 150 lose

Liefern und loses verlegen einer Lage Vlies COVERiT 150 inklusive Übergriff. Flächengewicht 150 g/m².

................. m²

21 13 08 B
TRENNLAGE 150 verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 150 inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Punktweise Verklebung mit SG Kleber TA. Flächengewicht 150 g/m².

................. m²

21 13 08 C
TRENNLAGE 200 lose

Liefern und loses verlegen einer Lage Vlies COVERiT 200 inklusive Übergriff. Flächengewicht 200 g/m².

................. m²

21 13 08 D
TRENNLAGE 200 verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 200 inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Punktweise Verklebung mit SG Kleber TA. Flächengewicht 200 g/m².

................. m²

21 13 08 E
TRENNLAGE HOCHZUG 150 lose

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 150 inklusive Übergriff und Verwahrung. Flächengewicht 150 g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 13 08 F
TRENNLAGE HOCHZUG 150 verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 150 inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Verklebung mit SG Kleber TA.
Flächengewicht 150 g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 13 08 G
TRENNLAGE HOCHZUG 200 lose

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 200 inklusive. Übergriff und Verwahrung. Flächengewicht 200 g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 13 08 H
TRENNLAGE HOCHZUG 200 verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 200 inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Verklebung mit SG Kleber TA.
Flächengewicht 200 g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 13.08 J
GLASVLIES COVERiT GV 120

Liefern und loses verlegen einer Lage Rohglasvlies COVERiT 120 inklusive Übergriff. Flächengewicht 120 g/m².

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 14  Dampfsperr-Dampfbremsschichten

Vorbemerkungen:
Die Ausführung von Hochzügen ist in folgenden Positionen enthalten.

21 14 01 B
DAMPFSPERRSCHICHT AL-GV45

Mit Einlage aus Glasvlies und zusätzlicher Aluminiumbandeinlage,Al-GV 45,flämmbar. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

21 14 01 H
DAMPFBREMSE Bit-GV 45

Liefern und fachgerechtes verlegen einer Bitumenflämmbahn GV 45. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

21 14 01 I
DAMPFSPERRE Bit-Al-Beton

Liefern und fachgerechtes verlegen einer elastomermodifizieren Bitumenflämmbahn mit Einlagen aus Glasvlies und zusätzlicher Aluminiumbandeinlage, Al-GV-45E, unterseitig mit Folienkaschierung, Gesamtdicke 4 mm. auf einem Untergrund aus Beton. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

21 14 01 J
DAMPFSPERRE Bit-Al-Trapezblech

Liefern und fachgerechtes verlegen einer selbstklebenden Bitumenbahn durchtrittsicher mit Aluminiumeinlage auf Trapezblech mindestens 1,5 mm dick bei Temperaturen über 10° C. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

21 14 01 K
Notdeckung Dampfbremse Bit-GV 45

Liefern und fachgerechtes verlegen einer Bitumenflämmbahn GV 45. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

21 14 02 D
DAMPFBREMSE POLYETHYLEN

Liefern und loses verlegen einer COVERiT Dampfsperrfolie aus Polyethylen 0,25 mm dick. (Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 633.000 my) Die Dampfsperre wird in der Dicke der Wärmedämmung hochgezogen. Stoß- und Nahtüberdeckung sind fachgerecht mit einem doppelseitigen selbstklebenden Nahtband zu verschließen.

................. m²

21 14 04 B
DAMPFSPERRE punktweise befestigen

Aufzahlung für die Punktweise Befestigung der Dampfsperre.

................. m²

21 14 04 C
DAMPFBREMSE punktweise befestigen

Aufzahlung für die Punktweise Befestigung der Dampfbremse.

................. m²

21 14 01 K
Notdeckung Dampfbremse Bit-GV 45

Liefern und fachgerechtes verlegen einer Bitumenflämmbahn GV 45. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

21.14.01 L
Dreikantleisten

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Dreikantleisten nach Wahl 8 x 8 cm

................. m

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 15  Wärmedämmschichten

Vorbemerkung:
Die Wärmedämmung von senkrechten oder geneigten Flächen bis ......° werden mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundene Mehrarbeit (mechanisches Befestigen oder Verkleben) wird gesondert vergütet.

21 15 02  
POLYURETHAN

21 15 02 H
WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR T 30 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten Polyurethan Hartschaumplatten PUR T 30 B1. Rohdichte 30 kg/m³ 
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 02 I
WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR T 30 zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von unkaschierten Polyurethan Hartschaumplatten PUR T 30 B1. Rohdichte 30 kg/m³ 
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 02 J
WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR M 30 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von kaschierten (Mineralvlies) Polyurethan Hartschaumplatten PUR M 30 B1. Rohdichte 30 kg/m³ 
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 02 I
WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR M 30 zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von kaschierten (Mineralvlies) Polyurethan Hartschaumplatten PUR M 30 B1. Rohdichte 30 kg/m³ 
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 04  
EPS UNKASCHIERT

Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff unkaschiert

21 15 04 A
WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 20 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 20 B1. Rohdichte 20 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft 
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 04 B
WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 20 zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 20 B1. Rohdichte 20 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 04 C
WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 25 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 25 B1. Rohdichte 25 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft
Dicke: ......cm


................. m²

21 15 04 D
WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 25 zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 25 B1. Rohdichte 25 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 04 E
WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 30 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 30 B1. Rohdichte 30 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 04 F
WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 30 zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 30 B1. Rohdichte 30 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 07  
EPS GEFÄLLEDÄMMUNG

21 15 07 N
GEFÄLLEDÄMMUNG EPS W 20

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Gefälledämmplatten EPS 20 B1. Rohdichte 20 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft Abgerechnet wird nach mittlerer Dämmdicke. Mindestgefälle 1°
Mittlere Dicke: ......cm

................. m²

21 15 07 O
GEFÄLLEDÄMMUNG EPS W 25

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Gefälledämmplatten EPS 25 B1. Rohdichte 25 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft Abgerechnet wird nach mittlerer Dämmdicke. Mindestgefälle 1°
Mittlere Dicke: ......cm

................. m²

21 15 07 P
GEFÄLLEDÄMMUNG EPS W 30

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Gefälledämmplatten EPS 30 B1. Rohdichte 30 kg/m³ nach ÖNORM B 6050 geprüft Abgerechnet wird nach mittlerer Dämmdicke. Mindestgefälle 1°.
Mittlere Dicke: ......cm

................. m²

21 15 11  
KORK EXPANDIERT

21 15 11 E
WÄRMEDÄMMSCHICHT KORK einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Korkplatten.
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 11 F
WÄRMEDÄMMSCHICHT KORK zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von unkaschierten expandierten Korkplatten.
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 14
EXTRUDIERTEM POLYSTYROL-HARTSCHAUMSTOFF

21 15 14 Z
WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-G 30

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von XPS-G Hartschaumstoffplatten mit Stufenfalz (extrudierten Polystyrol Treibmittel CO 2) ÖNORM geprüft und registriert. Rohdichte mindestens 30 kg/m³ 
Belastbarkeitsgruppe 30 
Brennbarkeitsklasse B 1
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 15 Z
WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-G 50

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von XPS-G Hartschaumstoffplatten mit Stufenfalz (extrudierten Polystyrol Treibmittel CO 2) ÖNORM geprüft und registriert. Rohdichte mindestens 35 kg/m³ 
Belastbarkeitsgruppe 50 
Brennbarkeitsklasse B 1
Dicke: ......cm


................. m²

21 15 16 Z
WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-G 70

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von XPS-G Hartschaumstoffplatten mit Stufenfalz (extrudierten Polystyrol Treibmittel CO 2) ÖNORM geprüft und registriert. Rohdichte mindestens 45 kg/m³ 
Belastbarkeitsgruppe 70 
Brennbarkeitsklasse B 1
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 19  
SCHAUMGLAS

21 15 19 Z
WÄRMEDÄMMSCHICHT SCHAUMGLAS

Liefern und verlegen einer Wärmedämmung aus diffusionsdichten nicht brennbaren Schaumglasplatten vollflächig in Heißbitumen eingebettet. Rohdichte 100 kg/m³. Dicke: ......cm

................. m²

21 15 22  
MINERALWOLLE

21 15 22 N
WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE RG 150 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten Brennbarkeitsklasse A. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 32  Rohdichte 150 kg/m³
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 22 O
WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE RG 150 zweilagig

Liefern und zweilagig fugenversetzt verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten. Brennbarkeitsklasse A. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 32 Rohdichte 150 kg/m³
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 22 P
WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE DUROCK einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten Brennbarkeitsklasse A. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 55 Teilflächenbelastbarkeit > 600 N
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 22 Q
WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE DUROCK zweilagig

Liefern und zweilagig fugenversetzt verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten. Brennbarkeitsklasse A. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 55 Teilflächenbelastbarkeit > 600 N
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 22 R
WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE HARDROCK einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten Brennbarkeitsklasse A. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 65 Teilflächenbelastbarkeit > 650 N
Dicke: ......cm

................. m²

21 15 22 S
WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE HARDROCK zweilagig

Liefern und zweilagig fugenversetzt verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten. Brennbarkeitsklasse A. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 65 Teilflächenbelastbarkeit > 650 N
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

21 15 24 A
THERMOPERL GEFÄLLEAUSBILDUNG

Liefern und herstellen einer Gefälleausbildung bestehend aus Thermoperl in einer mittleren Einbaudicke von ...... cm nach den Richtlinien des Herstellers.

................. m²

21 15 30 B
AUFZAHLUNG WÄRMEDÄMMUNG mechanisch befestigt

Aufzahlung auf die Position ...... für eine mechanische Befestigung auf ...... mit geeignetem Befestigungsmittel.

................. m²

21 15 30 C
AUFZAHLUNG WÄRMEDÄMMUNG verklebt

Aufzahlung auf die Position ...... für eine Verklebung auf .......

................. m²

21 15 30 D
WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG mechanisch befestigt

Mechanische Befestigung der kaschierten Wärmedämmung auf senkrechten oder geneigten Flächen bis ......°.
Höhe: ......cm

Dicke: ......cm

................. m²

21 15 30 E
WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG verklebt

Verklebung der kaschierten Wärmedämmung auf senkrechten oder geneigten Flächen bis ......°.
Höhe: ......cm
Dicke: ......cm

................. m

21 15 30 F
WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG kaschiert

Verklebung oder mechanische Befestigung der kaschierten Wärmedämmung auf senkrechten oder geneigten Flächen bis ......°.
Höhe: ......cm

Dicke: ......cm


................. m

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 16  Dachhaut

21 16 08 A
EPDM Kautschukplanen Vorbemerkungen

Anzubieten ist das beispielhafte oder ein Material der gleichwertiger Art und Verarbeitungskriterien. 
Aufzahlungspositionen für die Ausführung von Hochzügen, Anschlüsse, Einfassungen usw. sind in den ULG 18 und 19 zu finden. 
Angeboten:………………………………

21 16 08 B
COVERiT-EPDM Kautschukplane 1,3 mm

Liefern einer werkseitig vorkonfektionierten COVERiT - NOVOtan Plane 1,3 mm dick nach ÖNORM EN 1849-2, mit ausschließlich homogenen, geschweißten Nahtverbindungen aus hochwertigen, vollvernetzten elastischen EPDM Kautschuk. Die maßgenaue Plane 
( Abdichtungsebene - inklusive aller Anschlußbereiche ) wird in einer Einheit lose verlegt. Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 
Die Abrechnung erfolgt nach Produktionsmaß. Bei Teilflächen erfolgt die Verbindung der Planen durch die Thermofast - Fügetechnik bauseits ( Pos.21.1608 F ), sicher und homogen, ohne Kleber und Lösungsmittel.
Die COVERiT - NOVOtan EPDM Kautschukplane erfüllt alle Anforderungen der 
ÖNORM B 3663.
Produkteigenschaften:
Ozon und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C,
wurzelfest nach FLL - Richtlinien,
bitumenverträglich, dämmstoffneutral,
diffusionsoffen, umweltfreundlich
Rationelle und witterungsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart mit Auflast. 
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH  Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen 
Tel.: 07243 /52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail:  office@coverit.at

................. m²

21 16 08 C
COVERiT-EPDM Kautschukplane 1,5 mm

Liefern einer werkseitig vorkonfektionierten COVERiT - NOVOtan Plane 1,5 mm dick nach ÖNORM EN 1849-2, mit ausschließlich homogenen, geschweißten Nahtverbindungen aus hochwertigen, vollvernetzten elastischen EPDM Kautschuk. Die maßgenaue Plane 
( Abdichtungsebene - inklusive aller Anschlußbereiche ) wird in einer Einheit lose verlegt. Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 
Die Abrechnung erfolgt nach Produktionsmaß. Bei Teilflächen erfolgt die Verbindung der Planen durch die Thermofast - Fügetechnik bauseits ( Pos.21.1608 F ), sicher und homogen, ohne Kleber und Lösungsmittel.
Die COVERiT - NOVOtan EPDM Kautschukplane erfüllt alle Anforderungen der 
ÖNORM B 3663.
Produkteigenschaften:
Ozon und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C,
wurzelfest nach FLL - Richtlinien,
bitumenverträglich, dämmstoffneutral,
diffusionsoffen, umweltfreundlich
Rationelle und witterungsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart mit Auflast. 
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH  Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen 
Tel.: 07243 /52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail:  office@coverit.at

................. m²

21 16 08 D
COVERiT-EPDM Kautschukplane F mech. befest.

Liefern einer werkseitig vorkonfektionierten COVERiT - NOVOtan Plane F 1,3 mm dick nach ÖNORM EN 1849-2, mit ausschließlich homogenen, geschweißten Nahtverbindungen aus hochwertigen, vollvernetzten elastischen EPDM Kautschuk. Die maßgenaue Plane 
( Abdichtungsebene - inklusive aller Anschlußbereiche ) wird in einer Einheit lose verlegt. Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 
Die Abrechnung erfolgt nach Produktionsmaß. Bei Teilflächen erfolgt die Verbindung der Planen durch die Thermofast - Fügetechnik bauseits ( Pos. 21.1608 F ), sicher und homogen, ohne Kleber und Lösungsmittel.
Die COVERiT - NOVOtan EPDM Kautschukplane erfüllt alle Anforderungen der 
ÖNORM B 3663.
Produkteigenschaften:
Ozon und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C,

Scherwiderstand lt. ÖNORM - EN 12317-2 ≥ 175 N/mm2,

Schälwiderstand lt. ÖNORM - EN 12316-2 ≥ 100 N/mm2,
Widerstand gegen Hagelschlag nach ÖNORM - EN 13583
wurzelfest nach FLL - Richtlinien,
bitumenverträglich, dämmstoffneutral,
diffusionsoffen, umweltfreundlich
Rationelle und langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH  Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen 
Tel.: 07243 /52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail:  office@coverit.at

................. m²

21 16 08 E
COiT KLEMMHALTER durchdringungsfrei befest.

Liefern und durchdringungsfreies mechanisches Befestigen der Abdichtungsfläche mit dem COiT Klemmhaltersystem bestehend aus Unterteller - Klemmkappe - Oberteil. Die Unterteller werden mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen (Schrauben) in der Unterkonstruktion befestigt. Die erhöhte Punktbelastung der mechanischen Fixierung erfordert eine dauerhaft druckfeste Unterlage.
Die COVERiT-EPDM Kautschukplane F wird darüber verlegt und durch die COiT Klemmkappe und Oberteil fixiert. Anzahl und Anordnung der Befestigungselemente entsprechen den Flachdachrichtlinien bzw. Normen oder Berechnungen. Die genaue Stückzahl wird durch eine Windlastberechnung ermittelt. Hierbei dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. In allen Fällen beträgt der Abstand der Befestigungselemente maximal 10 cm von Hoch- und Tiefzug. Rand - und Eckbereich ist Gebäudebreite achtel. Ein waagrechter unterströmungssicherer Klebestreifen in allen Bereichen der Hoch- und Tiefzüge ist mit einzukalkulieren.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320 Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at

Befestigt auf: .......................
Gebäudehöhe: ...................m
Länge: ................................m
Breite: .................................m

................. m²

21 16 08 F
Baustellennaht

Aufpreis für die fachgerechte Ausbildung einer homogenen Nahtverbindung bauseitig in Thermofast – Fügetechnik ohne Kleber und Lösungsmittel nach den 
Verlegerrichtlinien des Herstellers.

................. m

21 16 08 U
COVERiT- EPDM Teichplane 1,2 mm vorkonfekt

Liefern und auf den vorbereiteten Untergrund verlegen einer elastischen COVERiT - NOVOtan - Plane 1,2 mm dick, bestehend aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM Kautschuk mit neutralem Verhalten.( z.B. Fischtest )
Die Abrechnung erfolgt nach Produktionsmaß.
Produkteigenschaften:
schmiegsam, sich dem Untergrund anpassend
elastisch von - 40°C bis + 100°C
Wurzelfest nach FLL-Richtlinien
algenbeständig Pflanzenneutral
Ozon- und UV – beständig
resistent gegen Eisdruck
Umweltfreundlich
Rationelle und witterunsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH  Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen 
Tel.: 07243 /52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail:  office@coverit.at

................. m²

21 16 08 V
COVERiT- EPDM Teichplane 1,3 mm vorkonfekt

Liefern und auf den vorbereiteten Untergrund verlegen einer elastischen COVERiT - NOVOtan - Plane 1,3 mm dick, bestehend aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM Kautschuk mit neutralem Verhalten.( z.B. Fischtest )
Die Abrechnung erfolgt nach Produktionsmaß.
Produkteigenschaften:
schmiegsam, sich dem Untergrund anpassend
elastisch von - 40°C bis + 100°C
Wurzelfest nach FLL-Richtlinien
algenbeständig Pflanzenneutral
Ozon- und UV – beständig
resistent gegen Eisdruck
Umweltfreundlich
Rationelle und witterunsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH  Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen 
Tel.: 07243 /52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail:  office@coverit.at

................. m²

21 16 08 W
COVERiT- EPDM Teichplane 1,5 mm vorkonfekt

Liefern und auf den vorbereiteten Untergrund verlegen einer elastischen COVERiT - NOVOtan - Plane 1,5 mm dick, bestehend aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM Kautschuk mit neutralem Verhalten.( z.B. Fischtest )
Die Abrechnung erfolgt nach Produktionsmaß.
Produkteigenschaften:
schmiegsam, sich dem Untergrund anpassend
elastisch von - 40°C bis + 100°C
Wurzelfest nach FLL-Richtlinien
algenbeständig Pflanzenneutral
Ozon- und UV – beständig
resistent gegen Eisdruck
Umweltfreundlich
Rationelle und witterunsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH  Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen 
Tel.: 07243 /52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail:  office@coverit.at

................. m²

21 16 09 A
EPDM Kautschukbahnen Vorbemerkungen

Anzubieten ist das beispielhafte oder ein Material der gleichwertiger Art und Verarbeitungskriterien. 
Aufzahlungspositionen für die Ausführung von Hochzügen, Anschlüsse, Einfassungen usw. sind in den ULG 18 und 19 zu finden. 
Angeboten:………………………………

21 16 09 B
COVERiT EPDM Bahnen-k 1,3 schwarz verklebt

Liefern und Verlegen von hochwertigen vollvernetzten COVERiT Kautschukbahnen NOVOtan-k schwarz, 1,3 mm dick, vlieskaschiert nach ÖNORM EN 1849-2 mit 
Thermofast Fügerändern. Der Klebstoffverbrauch richtet sich je nach Untergrund, bei geschlossenen Gebäuden bis 20 m Höhe:
Fläche ca. 200 - 400 g/m²
Eck - und Randbereich ca. 500 - 600 g/m².
Eine lineare mechanische Dachrandbefestigung ist in allen Bereichen wie Dachdurchdringungen, Dachrändern und aufgehenden Bauteilen mit geprüften Befestigungselementen auszuführen. ( 4 Elemente / m )
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.
Produkteigenschaften nach ÖNORM B 3663:
Ozon- und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C,

Scherwiderstand lt. ÖNORM - EN 12317-2 ≥ 175 N/mm2,

Schälwiderstand lt. ÖNORM - EN 12316-2 ≥ 100 N/mm2,

Widerstand gegen Hagelschlag lt. ÖNORM - EN 13583,
wurzelfest nach FLL-Richtlinien,
bitumenverträglich, umweltverträglich,
dämmstoffneutral, diffusionsoffen
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Verklebung nicht unter + 5° Celsius.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at

................. m²

21 16 09 C
COVERiT EPDM Bahnen-k 1,3 schwarz mech.bef

Liefern und verlegen von hochwertigen vollvernetzten  COVERiT NOVOtan-k Kautschukbahnen  schwarz, 1,3 mm dick, vlieskaschiert nach ÖNORM EN 1849-2 mit Thermofast Fügerändern. Im Dachrand und Eckbereich sind 0,65 m oder 0,43 m breite Bahnen zu verwenden. Die Bahnen werden mit geeigneten Befestigungselementen in der Unterkonstruktion mechanisch befestigt. Anzahl und Anordnung der Befestigungselemente entsprechen den Flachdachrichtlinien bzw. Normen. Die genaue Stückzahl wird durch eine Windlastberechnung ermittelt. Hierbei dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. In allen Fällen beträgt der Abstand der Befestigungselemente maximal 10 cm von Hoch- und Tiefzug. Rand - und Eckbereich ist Gebäudebreite achtel. 
Ein waagrechter unterströmungssicherer Klebestreifen in allen Bereichen der Hoch und Tiefzüge ist mit einzukalkulieren.
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt..
Produkteigenschaften nach ÖNORM B 3663:
Ozon und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C

Scherwiderstand lt. ÖNORM - EN 12317-2 ≥ 175 N/mm2,

Schälwiderstand lt. ÖNORM - EN 12316-2 ≥ 100 N/mm2,
wurzelfest nach FLL-Richtlinien,
bitumenverträglich, umweltverträglich
dämmstoffneutral, diffusionsoffen,
Widerstand gegen Hagelschlag nach ÖNORM - EN 13583
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at
Gebäudehöhe: .........m
Länge:.......................m
Breite: .......................m

................. m²

21 16 09 D
COVERiT EPDM Bahnen-k 1,5 schwarz verklebt

Liefern und Verlegen von hochwertigen vollvernetzten COVERiT Kautschukbahnen NOVOtan-k schwarz, 1,5 mm dick, vlieskaschiert nach ÖNORM EN 1849-2 mit Thermofast Fügerändern. Der Klebstoffverbrauch richtet sich je nach Untergrund, bei geschlossenen Gebäuden bis 20 m Höhe:
Fläche ca. 200 - 400 g/m²
Eck - und Randbereich ca. 500 - 600 g/m².
Eine lineare mechanische Dachrandbefestigung ist in allen Bereichen wie Dachdurchdringungen, Dachrändern und aufgehenden Bauteilen mit geprüften Befestigungselementen auszuführen. ( 4 Elemente / m )
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.
Produkteigenschaften nach ÖNORM B 3663:
Ozon- und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C
Scherwiderstand lt. ÖNORM - EN 12317-2 ≥ 175 N/mm2,

Schälwiderstand lt. ÖNORM - EN 12316-2 ≥ 100 N/mm2,

wurzelfest nach FLL-Richtlinien,
bitumenverträglich, umweltverträglich,
dämmstoffneutral, diffusionsoffen
Widerstand gegen Hagelschlag lt. ÖNORM - EN 13583,
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Verklebung nicht unter + 5° Celsius.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at

................. m²

21 16 09 E
COVERiT EPDM Bahnen k 1,5 schwarz mech.bef

Liefern und verlegen von hochwertigen vollvernetzten COVERiT NOVOtan-k Kautschukbahnen  schwarz, 1,5 mm dick, vlieskaschiert nach ÖNORM EN 1849-2 mit Thermofast Fügerändern. Im Dachrand und Eckbereich sind 0,65 m oder 0,43 m breite Bahnen zu verwenden. Die Bahnen werden mit geeigneten Befestigungselementen in der Unterkonstruktion mechanisch befestigt. Anzahl und Anordnung der Befestigungselemente entsprechen den Flachdachrichtlinien bzw. Normen. Die genaue Stückzahl wird durch eine Windlastberechnung ermittelt. Hierbei dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. In allen Fällen beträgt der Abstand der Befestigungselemente maximal 10 cm von Hoch- und Tiefzug. Rand - und Eckbereich ist Gebäudebreite achtel. 
Ein waagrechter unterströmungssicherer Klebestreifen in allen Bereichen der Hoch und Tiefzüge ist mit einzukalkulieren.
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.
Produkteigenschaften nach ÖNORM B 3663:
Ozon und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C
Scherwiderstand lt. ÖNORM - EN 12317-2 ≥ 175 N/mm2,

Schälwiderstand lt. ÖNORM - EN 12316-2 ≥ 100 N/mm2,

wurzelfest nach FLL-Richtlinien,
bitumenverträglich, umweltverträglich
dämmstoffneutral, diffusionsoffen,
Widerstand gegen Hagelschlag nach ÖNORM - EN 13583
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at
Gebäudehöhe: .........m
Länge:.......................m
Breite: .......................m

................. m²

21 16 09 F
COVERiT EPDM Bahnen-ks 2,5 schwarz verklebt

Liefern und Verlegen von hochwertigen vollvernetzten COVERiT Kautschukbahnen, dickvlieskaschiert NOVOtan-ks schwarz, 2,5  mm dick, nach ÖNORM EN 1849-2 mit Thermofast Fügerändern. Der Klebstoffverbrauch richtet sich je nach Untergrund, bei geschlossenen Gebäuden bis 20m Höhe:
Fläche ca. 500 g/m²
Eck und Randbereich ca. 800 g/m².
Eine lineare mechanische Dachrandbefestigung ist in allen Bereichen wie Dachdurchdringungen, Dachrändern und aufgehenden Bauteilen mit geprüften Befestigungselementen auszuführen. ( 4 Elemente / m )
Überlappungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.
Produkteigenschaften nach ÖNORM B 3663:
Ozon- und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C
Scherwiderstand lt. ÖNORM - EN 12317-2 ≥ 175 N/mm2,

Schälwiderstand lt. ÖNORM - EN 12316-2 ≥ 100 N/mm2,

wurzelfest nach FLL-Richtlinien,
bitumenverträglich, umweltverträglich,
dämmstoffneutral, diffusionsoffen,
Widerstand gegen Hagelschlag lt. ÖNORM - EN 13583,
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Verklebung nicht unter + 5° Celsius.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at

................. m²

21 16 09 G
COVERiT EPDM-Bahnen ks 2,5 schwarz mech.bef

Liefern und verlegen von hochwertigen vollvernetzten COVERiT NOVOtan-k Kautschukbahnen  schwarz, 2,5 mm dick, dickvlieskaschiert nach ÖNORM EN 1849-2 mit Thermofast Fügerändern. Im Dachrand und Eckbereich sind 0,65 m breite Bahnen zu verwenden. Die Bahnen werden mit geeigneten Befestigungselementen in der Unterkonstruktion mechanisch befestigt. Anzahl und Anordnung der Befestigungselemente entsprechen den Flachdachrichtlinien bzw. Normen. Die genaue Stückzahl wird durch eine Windlastberechnung ermittelt. Hierbei dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. In allen Fällen beträgt der Abstand der Befestigungselemente maximal 10 cm von Hoch- und Tiefzug. Rand - und Eckbereich ist Gebäudebreite achtel. 
Ein waagrechter unterströmungssicherer Klebestreifen in allen Bereichen der Hoch und Tiefzüge ist mit einzukalkulieren.
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.
Produkteigenschaften nach ÖNORM B 3663:
Ozon und UV - beständig,
elastisch von - 40°C bis + 100°C
Scherwiderstand lt. ÖNORM - EN 12317-2 ≥ 175 N/mm2,

Schälwiderstand lt. ÖNORM - EN 12316-2 ≥ 100 N/mm2,

wurzelfest nach FLL - Richtlinien,
bitumenverträglich, umweltverträglich
dämmstoffneutral , diffusionsoffen,
Widerstand gegen Hagelschlag nach ÖNORM - EN 13583
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.

COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20 E-Mail  office@coverit.at
Gebäudehöhe: ...........m
Länge: ........................m
Breite: .........................m

................. m²

21 16 09 H
COVERiT EPDM Bahnen-k 2,2 grau verklebt

Liefern und Verlegen von hochwertigen vollvernetzten grauen COVERiT Evalastic V Kautschukbahnen von außergewöhnlich guter Wärmereflexion sowie ästhetischer Oberfläche, 2,2 mm dick, vlieskaschiert nach ÖNORM EN 1849-2.Der Klebstoffverbrauch richtet sich je nach Untergrund, bei geschlossenen Gebäuden bis 20 m Höhe: 
Fläche ca. 200 - 400 g/m² Eck - und Randbereich ca. 400 - 500 - g/m². 
Eine lineare mechanische Dachrandbefestigung ist in allen Bereichen wie Dachdurchdringungen, Dachrändern und aufgehenden Bauteilen mit geprüften Befestigungselementen auszuführen. ( 4 Elemente / m ) 
Alle Nahtverbindungen werden mit Evalastic - Fügetechnik homogen verschweißt.
Produkteigenschaften nach DIN 18531:
Ozon- und UV - beständig,
elastisch von - 35°C bis + 100°C

wurzelfest nach FLL-Richtlinien,

bitumenverträglich, umweltverträglich,
dämmstoffneutral, diffusionsoffen
Widerstand gegen Hagelschlag lt. ÖNORM - EN 13583,
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Verklebung nicht unter + 5° Celsius.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at
................. m²

21 16 09 I
COVERiT EPDM Bahnen-k 2,2 grau mech.bef

Liefern und Verlegen von hochwertigen vollvernetzten grauen COVERiT Evalastic V Kautschukbahnen von außergewöhnlich guter Wärmereflexion sowie ästhetischer Oberfläche, 2,2 mm dick, vlieskaschiert nach ÖNORM EN 1849-2. Die Bahnen werden mit geeigneten Befestigungselementen in der Unterkonstruktion mechanisch befestigt. Anzahl und Anordnung der Befestigungselemente entsprechen den Flachdachrichtlinien bzw. Normen. Die genaue Stückzahl wird durch eine Windlastberechnung ermittelt. Hierbei dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. In allen Fällen beträgt der Abstand der Befestigungselemente maximal 10 cm von Hoch- und Tiefzug. Rand - und Eckbereich ist Gebäudebreite achtel. Ein waagrechter unterströmungssicherer Klebestreifen in allen Bereichen der Hoch und Tiefzüge ist mit einzukalkulieren.
Alle Nahtverbindungen werden mit  Evalastic - Fügetechnik homogen verschweißt.
Produkteigenschaften nach DIN 18531:
Ozon und UV - beständig,
elastisch von - 35°C bis + 100°C,

wurzelfest nach FLL-Richtlinien,
bitumenverträglich, umweltverträglich,
dämmstoffneutral, diffusionsoffen,
Widerstand gegen Hagelschlag nach ÖNORM - EN 13583
langzeitbewährte Verlegeart ohne Auflast.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH Kalzitstr. 3, 4611 Buchkirchen
Tel. 07243 / 52320  Fax 07243 / 52320-20  E-Mail  office@coverit.at
Gebäudehöhe: ............m
Länge:........................m
Breite: .......................m
................. m²

21 16 10 A
COVERiT EVA Dachabdichtung Vorbemerkungen

Anzubieten ist das beispielhafte oder ein Material der gleichwertiger Art und Verarbeitungskriterien. 
Aufzahlungspositionen für die Ausführung von Hochzügen, Anschlüsse, Einfassungen usw. sind in den ULG 18 und 19 zu finden. 
Angeboten:………………………………

21 16 10 B
COVERiT EVA -V

Liefern und verlegen einer einlagigen weich elastische Dachabdichtung nach DIN 18 531 mit Bahnen aus Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA) und hochpolymeren Feststoffen legiert.
nicht durch Weichmacher elastifiziert.
bitumenverträglich, dämmstoffneutral,
durchwurzelungs- und rhizomfest nach FLL
diffusionsoffen (µ < 20.000),
widerstandfähig gegen Flugfeuer und
strahlende Wärme (harte Bedachung)
nach DIN 4102-7 bzw. ENV 1187
mit produktbezogenem Systemklebstoff Pur D fachgerecht verklebt. Verbrauch je nach Untergrund ca. 300 bis 400g/m² einschließlich homogen verschweißter  Nahtverbindung. Durchgehende homogene Dichtschicht ( Wirksame Dicke: 1,2 mm ) mit zusätzlicher unterseitiger Kaschierung aus Polyestervlies.
Farbe: hellgrau 
mit CE - Kennzeichnung nach EN 13956
Erzeugnis: EVALON V-Dachbahn

................. m²

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 17 Oberflächenschutz Filterschichten

21 17 04 E
SCHUTZSCHICHT  GUMMIGRANULAT 6 mm

Liefern und verlegen von 6 mm dicken Gummigranulatbahnen. 

................. m²

21 17 04 F
SCHUTZSCHICHT  GUMMIGRANULAT 8 mm

Liefern und verlegen von 8 mm dicken Gummigranulatbahnen.

................. m²

21 17 04 G
SCHUTZSCHICHT  GUMMIGRANULAT 10 mm

Liefern und verlegen von 10 mm dicken Gummigranulatbahnen .

................. m²

21 17 05 D
KIESSCHÜTTUNG aufbringen

Liefern und aufbringen von gewaschenem Rundkies 16/32
Dicke: ......cm

................. m²

21 17 06 C
KIESFESTIGER aufbringen

Aufzahlung für das Aufbringen eines Kiesfestigers.

................. m²

21 17 08 A
KERAMIKFLIESEN SG Plus

Liefern und mit stumpf gestoßenen Fugen verlegen von SG Plus Keramikfliesen mit aufkaschierter Gummiplatte. (40 x 40 x 3 cm) Schneidearbeiten werden gesondert vergütet.


................. m²

21 17 08 B
BETONPLATTEN verlegen 4cm

Liefern und verlegen von Betonplatten 50 x 50 x 4 cm auf Abstandshalter aus Gummi. 

................. m²

21 17 08 C
Betonplatten verlegen 5cm

Liefern und verlegen von Betonplatten 50 x 50 x 5 cm auf Abstandshalter aus Gummi. 

................. m²

21 17 08 D
WASCHBETONPLATTEN verlegen 4cm

Liefern und verlegen von Waschbetonplatten 50 x 50 x 4 cm auf Abstandshalter aus Gummi. 

................. m²

21 17 08 E
WASCHBETONPLATTEN verlegen 5cm

Liefern und verlegen von Waschbetonplatten 50 x 50 x 5 cm auf Abstandshalter aus Gummi. 

................. m²

21 17 08 F
PLATTEN FLIESEN zuschneiden

Keramikfliesen, Beton oder Waschbetonplatten ohne Unterschied der Dicke zuschneiden 

................. m

21 17 09 D
SCHUTZLAGE 300 lose

Liefern und loses verlegen einer Lage Schutzvlies COVERiT 300 inklusive Übergriff.
Flächengewicht: 300 g/m²

................. m²

21 17 09 E
SCHUTZLAGE 300 HOCHZUG lose

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 300 inklusive Übergriff und Verwahrung. Flächengewicht 300 g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 17 09 F
SCHUTZLAGE 300 verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Schutzvlies COVERIT 300. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Punktweise Verklebung mit SG Kleber TA.
Flächengewicht: 300 g/m².

................. m²

21 17 09 G
SCHUTZLAGE 300 HOCHZUG verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT 300 inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Verklebung mit SG Kleber TA.
Flächengewicht 300 g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 17 09 H
SCHUTZLAGE ......lose

Liefern und loses verlegen einer Lage Schutzvlies COVERiT ...... inklusive Übergriff.
Flächengewicht: ......g/m²

................. m²

21 17 09 I
SCHUTZLAGE ...... HOCHZUG lose

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT ...... inklusive Übergriff und Verwahrung. Flächengewicht: ......g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 17 09 J
SCHUTZLAGE ...... verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Schutzvlies COVERIT ....... Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Punktweise Verklebung mit SG Kleber TA.
Flächengewicht: ......g/m².

................. m²

21 17 09 K
SCHUTZLAGE ...... HOCHZUG verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Vlies COVERiT ...... inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Verklebung mit SG Kleber TA.
Flächengewicht: ......g/m².
Höhe: ......cm

................. m

21 17 09 U
FILTER und ARMIERUNGSVLIES zwischen XPS-Wärmedämmplatten u. Bekiesung

Liefern und verlegen eines unverrottbaren, alkalibeständigen und verschweißbaren Vlieses aus  100 % Polypropylen gemäß ÖNORM B 3697 bzw. B 2209 Höchstzugkraft gemäß ÖNORM S 1503 Teil 2 Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene. (=350 N/5 cm(=0,01 cm/s
Flächengewicht: 170g/m²

................. m²

21 17 09 V
SCHUTZ-DRAINAGE DAMPFDRUCKAUSGLEICHSSCHICHTE bei belasteten Gebäudeabdeckungen.

Liefern und verlegen von Dränagematten Polyfelt DC 502 E, welche chemisch und biologisch beständig sind. Sie zeichnen sich durch eine geringe Zusammendruckbarkeit, also durch eine hohe Abflussleistung auch unter hohen Auflasten,(z.B. Parkdecks) aus. Die folgenden Werte beziehen sich Standardgerecht bis max. 200 kPa. Bei Notwendigkeit höherer Belastungen, muss nachgewiesen werden, dass der Abfluss gewährleistet wird.
Art der Dränagematten:	Verbundstoff, bestehend aus einem Dränagegitter aus extrudiertem PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) zweiseitig aufkaschiertem Filtervlies. Mechanisch verfestigtes Endlosfaserspinnvlies aus 100 % Polypropylen, chemisch, biologisch beständig und UV-stabilisiert.
Technische Daten:
Höchstzugkraft:	EN ISO 10319	längs/quer	(kN/m)			8,0/9,5
Stempeldurchdrückkraft:	(N)	1.500	EN ISO 12236
wirksame Öffnungsweite O90,w:	(μm)	110 EN ISO 12956
Permeabilität vertikal:	(l/m²,s)	110	EN ISO 11058
Dicke: 6,1 mm	EN 964-1	Belastung 2 kPa

................. m²

21 17 09 Z
SCHUTZLAGE Bohrbares Vlies

Liefern und verlegen einer Lage Vlies  300 B (Bohrbares Schutzvlies bis zu 8 mm Spiralbohrer) mit mindestens 10 cm Überlappung oder thermisches verschweißen mit 5 cm Übergriff. Höchstzugkraft: 280 N/5 cm (Längs/Quer) Robustheitsklasse: 3
Flächengewicht: ......g/m²

................. m²

21 17 10  
EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG

21 17 10 A
VLIESVERBUND Schutz-, Drän-, Filter- und Speicherschicht

Liefern und verlegen eines Vliesverbundes, Produkt: Hydrofelt der Firma Novoflor 4021 Linz, bestehend aus einer Schutz -, Drän -, Filter- und Speicherschicht mit der Rippenseite nach unten auf die werkseitig vorkonfektionierte wurzelfeste COVERiT-Novotan EPDM Kautschukplane. Überlappen der einzelnen Bahnen mindestens 10 cm.

Durchdrückkraft (ÖNORM B 3697, Absatz 6.3)	( 8 kN
ableitbare Wassermenge q bei 1° Dachneigung	1,8 l/s m
Wasserspeicherfähigkeit:			Mindestens  6 l/m²
Filtereigenschaften:			absolut filterstabil 
Flächengewicht:			mindestens 800 g/m²
Dicke:			mindestens 10 mm
frei von chem. Bindemittel
Angebotenes Produkt: .....

................. m²

21 17 10 B
VEGETATIONSSCHICHT lt. der  Richtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünungen

Liefern und aufbringen einer Werksmischung (mineralisches Extensiv-Substrat mit einer Körnung von 3/12 mm)in strukturstabiler Form. 
Warmdach		H= 10 cm
lösliche Salze		ca. 0,25 g/100 g
Wasserspeichervermögen:		ca. 30 %
jedoch kein Recyclingmaterial

................. m²

21 17 10 C
ANSPRITZBEGRÜNUNG lt. der Richtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünungen

Die Spezialsamenmischung, Sedum-Kraut-Grasbegrünung, wird mit wasserfesthaltenden Substanzen und Spezial-Bodenfestiger als Tankmischung hergestellt und aufgebracht. Der Bodenfestiger verhindert einerseits das Abschwemmen von Saatgut und die Abwehung durch Wind und  wandelt sich innerhalb von 6 Wochen kontinuierlich zu pflanzenaufnehmbarem Dünger um. Je nach Witterung und Art der Pflanzen keimt das Saatgut nach 10 – 30 Tagen.

................. m²

21 17 10 D
MULTITOPF – Sedum-Pflanzung

Liefern und versetzen von Sedumpflanzen in die vorhandene, aufbereitete Vegetationsschicht samt anschließender Einwässerung, mindestens 5 geeigneten Sedum Sorten.
z.B.: Sedum acre, sexangulare, reflexum, spurium, album murale, floriferium
Pflanzenanzahl: 20 Stück/m²  Anzuchtform: Multitöpfe TB 3x3 cm

................. m²

21 17 10 E
KIESRANDSTREIFEN

Herstellen eines Kiesrandstreifens aus gewaschenem Rundkies 16/32 in allen Anschlussbereichen zur Schaffung von vegetationsfreien Abstandsflächen.
Die Kiesschicht ist der Vegetationsebene anzugleichen.
Breite: ......cm
Höhe: ......cm

................. m

21 17 10 F
FERTIGSTELLUNGSPFLEGE für Bauwerksbegrünungen

Fertigstellungspflege der Vegetationsflächen nach DIN 18916. Die Flächen sind bis zur Abnahme unkrautfrei zu halten, zu lockern und fachgerecht zu wässern und zu düngen. Die Pflegearbeiten umfassen Rückschnitt, Pflanzenschutz und Kontrolle der Dachabläufe.
Dauer: ...... Vegetationsperioden.

................. m²

21 17 10 G
ENTWICKLUNGS- und ERHALTUNGSPFLEGE

Pflege der Vegetations- und Kiesflächen nach den Richtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünung. Dauer: ...... Vegetationsperioden.

................. m²

21 17 10 H
Schubsicherung

Liefern und Montage eines Lattenrostes gegen Abrutschen der Vegetationsschicht aus Fichte Kiefern Latten 3/5 cm
................. m²

21 17 12 A
Drain- und Wasserspeicherelement

Liefern und verlegen auf geeigneten Flächen, dabei ist eine Überlappung von 1 Welle im Einheitspreis einzukalkulieren. Material: hochwertiges ABS, mit Wasserspeichermulden Diffusionsöffnungen und mit unterseitigem Kanalsystem zur Drainage. Druckfestigkeit: 270kN/m², Flächengewicht: 2,7 kg/m². Wasserabflußwert: 8,1l/s/m, Nach DIN 4095 geprüft. Füllvolumen: ca. 28,8 l/m², Format: 1960x900x60mm (B x L x H)

................. m²

21 17 12 B
Wasserspeicherplatte

Liefern von Wasserspeicherplatten. Die Wasserspeicherplatten werden lose mit einer Verzahnung im Verband verlegt. (Wasserspeicherplatten sind anschließend mit Substrat zu verfüllen
Dicke 8 cm

................. m²

21 17 12 C
Filterschicht

Liefern und Auflegen eines verrottungsfesten Filtervlieses aus Synthesefasern 150 g/m². (Kein Recyclingvlies) Das Vlies ist lose mit mind. 10 cm breiten Übergriffen zu verlegen. 

................. m²

21 17 12 D
Vegetationsschicht (Intensiv)

Substratgemisch bestehend aus 20% organische Anteile und 80% mineralische Anteile liefern auf das Dach fördern und gleichmäßig verteilen und ebenflächig einplanieren und zur Einsaat bzw. Bepflanzung vorbereiten inklusive kreuzweise Fräsen der Fläche auf ´+ - 2 cm Genauigkeit zur Saatvorbereitung. Schichtdicke .................cm

................. m²

21.17 12 E
Besamung

Liefern und Herstellen einer Besamung mind. 50 g Rasensamen Inkl. Andrücken mit Walze und Erstbewässerung

................. m²

21 17 12 F
Fertigrasen

Liefern und verlegen von Fertigrasen inkl. Andrücken mit Walze und Erstbewässerung.

................. m²

21 17 12 G
Wasserleitprofil

Wasserleitprofil bestehend aus Drainagerohr Ø 50mm liefern und an Kontrollschacht anschließen. 

................. m

21 17 12 H
Kontrollschacht Intensiv

Liefern und Versetzen eines Kontrollschachtes mit seitlichen Wasserdurchlassöffnungen und fix verschraubten Deckel für intensive Gründächer einschließlich Ummantelung mit Filtervlies. Länge/Breite: 300 mm
Höhe: 55 cm

................. Stück

21 17 14 A
Abdichtung unter Gußasphalt einlagig

Vorbemerkung. 
Es gilt als Kriterien der Gleichwertigkeit der beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführte Ausführungen angegeben sind.

21 17 14 B
Voranstrich Kaltbitumen auf Beton

Spezial Voranstrich für Abdichtungen auf gereinigtem Untergrund, durch streichen oder spritzen, mit kalt verarbeitbarem Bitumen auf Lösungsmittelbasis, mit Haftmittelzusatz, passend zu den nachfolgenden Schichten.
Angebotenes Erzeugnis: …………………..

................. m²

21 17 14 C
Abd. unter Gußaspht-EP5 GA v-fl.aufgesch

Abdichtung mit einer Spezial-Schweißbahn, mit oberseitiger Feinsandabstreuung, 5 mm dick, mit Trägereinlage aus hochliegendem Polyestervlies 250 gr/m2, geeignet zur Verlegung unter Gußasphaltschichten, auf den Untergrund vollflächig aufgeschweißt, Nahtüberdeckungen 8 cm, Stoßüberdeckungen 10 cm breit, dicht verschweißt. Stöße versetzt angeordnet.
Angebotenes Erzeugnis: ……………………..

................. m²

21 17 15 A
Abdichtung unter Gußasphalt zweilagig

Vorbemerkung. 
Es gilt als Kriterien der Gleichwertigkeit der beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführte Ausführungen angegeben sind.

................. m²

21 17 15 B
Voranstrich Kaltbitumen auf Beton

Spezial Voranstrich für Abdichtungen auf gereinigtem Untergrund, durch streichen oder spritzen, mit kalt verarbeitbarem Bitumen auf Lösungsmittelbasis, mit Haftmittelzusatz, passend zu den nachfolgenden Schichten.
Angebotenes Erzeugnis: …………………..

................. m²

21 17 15 C
Abdichtung Gießverfahren PV4 B s/s

Abdichtung mit einer Spezial-Gießbahn mit ober- und unterseitiger Feinsandabstreuung, hoher Wärmestandfestigkeit von +140 Grad C, 4 mm dick, mit Trägereinlage aus hochliegendem Polyestervlies auf den Untergrund vollflächig im Gießverfahren aufgeklebt, Nahtüberdeckungen 8 cm, Stoßüberdeckungen 10 cm breit, dicht verschweißt. Stöße versetzt angeordnet.
Angebotenes Erzeugnis: ………………………..

................. m²

21 17 15 D
Abdichtung Schweißbahn PV4B f/s

Abdichtung mit einer Spezial-Schweißbahn mit oberseitiger Feinsandabstreuung, hoher Wärmestandfestigkeit von +140 Grad C, 4 mm dick, mit Trägereinlage aus hochliegendem Polyestervlies auf den Untergrund vollflächig aufgeschweißt. Nahtüberdeckungen 8 cm, Stoßüberdeckungen 10 cm breit, dicht verschweißt. Stöße versetzt angeordnet.
Angebotenes Erzeugnis: ……………………………..

................. m²

21 17 15 E
Schutzvlies 500

Liefern und Auflegen eines verrottungsfesten und wasserspeichernden Schutzvlieses aus Synthesefasern. Das Vlies ist lose mit mind. 10 cm breiten Übergriffen zu verlegen.
Material: Schutzvlies 500 g/m² kein Recyclingvlies

................. m²

21 17 15 F
Drain- und Wasserspeicherelement DE – 20

Liefern und verlegen auf geeigneten Flächen, dabei ist eine Überlappung von 2 Wellen im Einheitspreis einzukalkulieren. Material: hochwertiges Recycling-Polystyrol, vom Hersteller gekennzeichnet mit Wasserspeichermulden, Diffusionsöffnungen und mit unterseitigem Kanalsystem zur Drainage. Druckfestigkeit: 150 kN/m², Flächengewicht: 1,00 Kg/m², Wasserabflußwert: 10 l/s/m Füllvolumen: ca. 5,0 l/m², Format: 1900x20000x20mm (BxLxH) 

................. m²

21 17 15 G
Holzbohlen verlegt

Liefern und fachgerechtes verlegen von Holzbohlen.

................. m²

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 18  Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen

21 18 03 H
HOCHZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE/ verklebt

Aufzahlung für das Verkleben des Hochzuges der COVERiT-Novotan Kautschukplane mit SG Kleber TA (ca. 0,3 kg/m²) auf den geeigneten Untergrund. Das EPDM Planenmaterial ist in der Pos. Dachhaut enthalten.
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 I
HOCHZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE / complete mechanisch befestigt

Aufzahlung für die mechanische Befestigung des Hochzuges der COVERIT – Novotan Kautschukplane auf einen nicht zur Verklebung geeigneten Untergrund mit dem 3-teiligen CoiT Klemmhaltersystem.(4/Stück/m/Reihe-Reihenabstand maximal 32 cm) Das EPDM Planenmaterial ist in der Pos. Dachhaut enthalten.
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 J
TIEFZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE / complete verklebt

Aufzahlung für das Verkleben des Tiefzuges der COVERiT - Novotan Kautschukplane mit SG Kleber TA (ca. 0,3 kg/m²) auf den geeigneten Untergrund. Das EPDM Planenmaterial ist in der Pos. Dachhaut enthalten.
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 K
TIEFZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE / complete mechanisch befestigt

Aufzahlung für die mechanische Befestigung des Tiefzuges der COVERIT – Novotan Kautschukplane auf einen nicht zur Verklebung geeigneten Untergrund mit dem 3-teiligen CoiT Klemmhaltersystem.(4/Stück/m/Reihe-Reihenabstand maximal 32 cm) Das EPDM Planenmaterial ist in der Pos. Dachhaut enthalten.
Höhe: ......cm

	Lo  ...................
	So  ...................

................. m	EP  ...................		€ ............................

21 18 03 L
HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM Coverit EPDM-k schwarz verklebt

NOVOtan Anschlussstreifen vollflächig mit Kleber TA (Verbrauch ca. 500 - 600 g/m²) aufkleben und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,3 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 M
HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM Novotan vk / direct schwarz mechanisch befestigt

NOVOtan Anschlussstreifen auf einen nicht zur Verklebung geeigneten Untergrund mechanische befestigen (4/Stück/m/Reihe-Reihenabstand maximal 32 cm) und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,3 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 N
TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM Novotan vk / direct schwarz verklebt

NOVOtan Anschlussstreifen vollflächig mit Kleber TA (Verbrauch ca. 500 - 600 g/m²) aufkleben und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,3 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 O
TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM Novotan vk / direct schwarz mechanisch befestigt

NOVOtan Anschlussstreifen auf einen nicht zur Verklebung geeigneten Untergrund mechanische befestigen (4/Stück/m/Reihe-Reihenabstand maximal 32 cm) und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,3 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 Q
HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect verklebt

NOVOtan grau Anschlussstreifen vollflächig mit Kleber TA (Verbrauch ca. 500 - 600 g/m²) aufkleben und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,5 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 R
HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect mechanisch befestigt

NOVOtan grau Anschlussstreifen auf einen nicht zur Verklebung geeigneten Untergrund mechanische befestigen (4/Stück/m/Reihe-Reihenabstand maximal 32 cm) und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,5 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 S
TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect verklebt

NOVOtan grau Anschlussstreifen vollflächig mit Kleber TA (Verbrauch ca. 500 - 600 g/m²) aufkleben und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,5 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 03 T
TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect mechanisch befestigt

NOVOtan grau Anschlussstreifen auf einen nicht zur Verklebung geeigneten Untergrund mechanische befestigen (4/Stück/m/Reihe-Reihenabstand maximal 32 cm) und nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Dicke:1,5 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04  
EPDM ANSCHLÜSSE und FORMTEILE homogen einbinden

21 18 04 A
AUSSENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das werkseitige homogene Einbinden von Außenecken in die vorgefertigte COVERiT- Novotan Kautschukplane und Verlegung auf der Baustelle.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 B
AUSSENECKAUSBILDUNG DREIKANTLEISTE werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das werkseitige homogene Einbinden von Außenecken mit integrierter Dreikantleistenausbildung (für Sanierungen) in die vorgefertigte COVERiT- Novotan Kautschukplane und Verlegung auf der Baustelle.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 C
TIEFZUGECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das werkseitige homogene Einbinden von Tiefzugecken in die vorgefertigte COVERiT- Novotan Kautschukplane und Verlegung auf der Baustelle.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 D
INNENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das werkseitige homogene Einbinden von Innenecken in die vorgefertigte COVERiT- Novotan Kautschukplane und Verlegung auf der Baustelle.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 E
TÜRANSCHLÜSSE  werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das werkseitige homogene Einbinden von Türanschlüssen in die vorgefertigte COVERiT- Novotan Kautschukplane und Verlegung auf der Baustelle.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 F
EINFASSUNG RUND  werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das werkseitige homogene Einbinden von runden Einfassungen in die vorgefertigte COVERiT- Novotan Kautschukplane und Verlegung auf der Baustelle.
Radius: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 G
AUSSENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Außenecken in die werkseitig vorkonfektionierte COVERiT - Novotan Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber- Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit SG Nahtpaste.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 H
LICHTKUPPELECKAUSBILDUNG konisch bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Außenecken in die werkseitig vorkonfektionierte COVERiT - Novotan Kautschukplane mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber, Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit SG Nahtpaste.
Höhe: ......cm
Flansch: ......cm

................. Stück

21 18 04 I
INNENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Innenecken in die werkseitig vorkonfektionierte COVERiT - Novotan Kautschukplane mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber- Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit SG Nahtpaste.
Breite: ......cm
Höhe : ......cm
Flansch: ......cm

................. Stück

21 18 04 J
INNENECKAUSBILDUNG bauseitig falten

Aufzahlung für das fachgerechte Ausbilden von Innenecken durch Falten und vollflächiges Verkleben mit Kleber SG TA.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 K
INNENECKAUSBILDUNG EPDM NOVOtan-vk grau / grey reflect bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und bauseitig homogene Einbinden von Innenecken in die EPDM NOVOtan KAUTSCHUKBAHNEN grau 1,5 mm dick mit Thermofast Fügetechnik. (Kein Kleber, Kitt oder Lösungsmittel) 
Breite: ......cm
Höhe: ......cm
Flansch: ......cm

................. Stück

21 18 04 L
TÜRANSCHLÜSSE bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden der Türanschlüsse in die werkseitig vorkonfektionierte COVERiT - Novotan Kautschukplane mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber – Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit SG Nahtpaste.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 M
EINFASSUNGEN rund bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von runden Einfassungen in die werkseitig vorkonfektionierte COVERiT – Novotan Kautschukplane mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber, Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit SG Nahtpaste.
Radius: ......cm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04 N
TÜRANSCHLÜSSE EPDM NOVOtan grau / grey reflect bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden der Türanschlüsse in die EPDM NOVOtan KAUTSCHUKBAHNEN grau mit Thermofast Fügetechnik. (Kein Kleber, Kitt oder Lösungsmittel).
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 04 O
EINFASSUNGEN RUND EPDM NOVOtan grau / grey reflect bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von runden Einfassungen in die EPDM NOVOtan KAUTSCHUKBAHNEN grau mit Thermofast Fügetechnik. (Kein Kleber, Kitt oder Lösungsmittel)
Radius: ......cm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04 P
RANDBEFESTIGUNG  EPDM Kautschuk vk / direct schwarz

Aufzahlung für die zusätzliche mechanische Befestigung mit geeigneten und geprüften Befestigungselementen (4 Stück pro m – Abstand 25 cm) entlang Dachrändern aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen.

................. m

21 18 04 Q
RANDBEFESTIGUNG  EPDM Kautschuk vk grau / grey reflect

Aufzahlung für die zusätzliche mechanische Befestigung mit geeigneten und geprüften Befestigungselementen (4 Stück pro m – Abstand 25 cm) entlang Dachrändern aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen.

................. m

21 18 04 R
TRAUFENANSCHLUSS COVERiT- NOVOtan / complete herstellen

Die COVERiT - Novotan EPDM KAUTSCHUKPLANE wird über das gereinigte Traufenblech herabgeführt und vollflächig mit Kleber TA verklebt.
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04 S
TRAUFENANSCHLUSS ZWEITEILIG Novotan vk / direct schwarz herstellen

Der Novotan vk schwarz Anschlussstreifen wird über das gereinigte Traufenblech herabgeführt und vollflächig mit Kleber TA verklebt sowie nach Herstellervorschrift in der Thermofast - Fügetechnik homogen eingebunden.
Dicke:1,3 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04 T
TRAUFENANSCHLUSS ZWEITEILIG NOVOtan grau / grey reflect  herstellen

Der NOVOtan Anschlussstreifen grau wird über das gereinigte Traufenblech herabgeführt und vollflächig mit Kleber TA verklebt sowie nach Herstellervorschrift in der Thermofast - Fügetechnik homogen eingebunden.
Dicke:1,5 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04 U
ORTGANGANSCHLUSS COVERiT- NOVOtan / complete herstellen

Die COVERiT - Novotan EPDM KAUTSCHUKPLANE wird über das gereinigte Blech geführt und vollflächig mit Kleber TA verklebt sowie in das Abschlussprofil geklemmt.
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04 V
ORTGANGANSCHLUSS ZWEITEILIG Novotan vk / direct schwarz herstellen

Der Novotan vk / schwarz Anschlussstreifen wird über das gereinigte Blech geführt. Vollflächig mit Kleber TA verklebt sowie in das Abschlussprofil geklemmt und nach Herstellervorschrift in der Thermofast - Fügetechnik homogen eingebunden.
Dicke:1,3 mm
Höhe: ......cm

.................

21 18 04 W
ORTGANGANSCHLUSS ZWEITEILIG NOVOtan grau / grey reflect  herstellen

Der NOVOtan Anschlussstreifen grau wird über das gereinigte Blech geführt. Vollflächig mit Kleber TA verklebt sowie in das Abschlussprofil geklemmt und nach Herstellervorschrift in der Thermofast - Fügetechnik homogen eingebunden.
Dicke:1,5 mm
Höhe: ......cm

................. m

21 18 04 X
VERBUNDBLECH NOVOtan EPDM Anschlussstreifen aufschweißen

Aufzahlung für das Aufschweißen von NOVOtan Anschlussstreifen auf das von COVERiT empfohlene Verbundblech.(Verzinktes Stahlblech 0,6 mm dick, Oberseite beschichtet Unterseite Schutzlack Gesamtdicke 1,9 mm Lieferform 1m x 2m) inklusive dem überschweißen der Verbund-Blechstöße mit NOVOtan Abdeckband. 

................. m

21 18 04 Y
SAUMEINFALZUNG herstellen

Aufzahlung für das Herstellen einer Saumeinfalzung. Zuschnitt bis......cm.

................. m

21 18 04 Z
WANDANSCHLUSS herstellen

Liefern und montieren eines Wandanschlußprofiles mit geeigneten Befestigungsmitteln und Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.

................. m

21 18 08  
Einbinden von Dachdurchdringungen in die COVERiT- NOVOtan Kautschukabdichtung.

21 18 08 B
LICHTKUPPELEINFASSUNGEN werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Lichtkuppeleinfassungen die homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind. 
Die Hochzugverwahrung erfolgt mit ......cm breiten Blechstreifen aus ...... 
sowie Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.
Lichte Deckenöffnung: ...... x...... cm
Nennweite: ...... x...... cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 C
GELÄNDERSTÜTZEINFASSUNGEN werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Geländerstützeinfassungen welche homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind sowie der mechanischen Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste.
Durchmesser: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 D
ROHRMANSCHETTEN 3,5-10cm werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Rohrmanschetten welche homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind sowie der mechanischen Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste.
Durchmesser: von 3,5 cm – 10 cm.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 E
ROHRMANSCHETTEN 12,5-30cm werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Rohrmanschetten welche homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind sowie der mechanischen Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste.
Durchmesser: von 12,5 cm – 30 cm.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 F
ROHRMANSCHETTEN 35-50cm werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Rohrmanschetten welche homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind sowie der mechanischen Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste.
Durchmesser: von 35 cm – 50 cm.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 G
BLITZABLEITERMANSCHETTEN werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Blitzableitermanschetten welche homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind sowie der mechanischen Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste.
Durchmesser: konisch von 3 cm auf 0,5 cm
Höhe: 12 cm

................. Stück

21 18 08 H
ROHRMANSCHETTEN konisch 10 auf 7cm werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Rohrmanschetten welche homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind sowie der mechanischen Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste.
Durchmesser: konisch von 10 cm auf 7 cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 I
ROHRMANSCHETTEN konisch 15 auf 10cm werkseitig vorkonfektioniert

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Rohrmanschetten welche homogen in die COVERiT- Novotan Kautschukplane eingebunden sind sowie der mechanischen Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste.
Durchmesser: konisch von 15 cm auf 10cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 J
DACHAUFSÄTZE – KAMINE – LÜFTER bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Dachaufsätzen (Kamine - Lüfter) in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung. Die Hochzugverwahrung erfolgt mit einem ......cm breiten Blechstreifen aus ...... sowie Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.
Länge: ......cm
Breite: ......cm
Flansch: ......cm
Höhe:  ......cm

................. Stück

21 18 08 K
LICHTKUPPELMANSCHETTEN bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Lichtkuppelnmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung. 
Die Hochzugverwahrung erfolgt mit einem ......cm breiten Blechstreifen aus ...... 
sowie Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.
Lichte Deckenöffnung: ...... x...... cm
Nennweite: ...... x...... cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 L
GELÄNDERSTÜTZEINFASSUNGEN bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Geländerstützeinfassungen in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: ......cm
Flansch: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 M
ROHRMANSCHETTEN 3,5-10cm bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Rohrmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: von 3,5 cm – 10 cm.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 N
ROHRMANSCHETTEN 12,5-30cm bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Rohrmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: von 12,5 cm – 30 cm.
Flansch: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 O
ROHRMANSCHETTEN 35-50cm bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Rohrmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: von 35 cm – 50 cm.
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 P
ROHRMANSCHETTEN offen 7-10cm bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von einseitig offenen Rohrmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: von 7 cm – 10 cm.
Flansch: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 Q
ROHRMANSCHETTEN offen 12,5-17,5cm bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von einseitig offenen Rohrmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: von 12,5 cm – 17,5 cm.
Flansch: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 R
BLITZABLEITERMANSCHETTEN bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Blitzableitermanschetten in die COVERiT - NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: konisch von 3 cm auf 0,5 cm
Flansch: 29 cm
Höhe: 12 cm

................. Stück

21 18 08 S
ROHRMANSCHETTEN konisch 10 auf 7cm bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Rohrmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: konisch von 10 cm auf 7 cm
Flansch: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 08 T
ROHRMANSCHETTEN konisch 15 auf 10cm bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das Liefern und homogene Einbinden von Rohrmanschetten in die COVERiT – NOVOtan Kautschukabdichtung sowie mechanischer Verwahrung und Versiegelung der Hochzüge mit SG Nahtpaste. Durchmesser: konisch von 15 cm auf 10cm
Flansch: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 18 30 A
Dachaufsätze vorkonfektioniert bis 0,5 m²

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen ( Kamine -Lüfter) die homogen in die COVERiT NOVOtan Kautschukplane eingebunden sind. Die Hochzugverwahrung erfolgt mit einem 10 cm breiten Blechstreifen nach Wahl des AG sowie Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.
bis 0,5 m²

................. Stück

21 18 30 B
Dachaufsätze vorkonfektioniert bis 1 m²

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen ( Kamine -Lüfter) die homogen in die COVERiT NOVOtan Kautschukplane eingebunden sind. Die Hochzugverwahrung erfolgt mit einem 10 cm breiten Blechstreifen nach Wahl des AG sowie Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.
bis 1 m²

................. Stück

21 18 30 C
Dachaufsätze vorkonfektioniert bis 1,5 m²

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen ( Kamine -Lüfter) die homogen in die COVERiT NOVOtan Kautschukplane eingebunden sind. Die Hochzugverwahrung erfolgt mit einem 10 cm breiten Blechstreifen nach Wahl des AG sowie Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.
bis 1,5 m²

................. Stück

21 18 30 D
Dachaufsätze vorkonfektioniert bis 2 m²

Aufzahlung für das Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen ( Kamine -Lüfter) die homogen in die COVERiT NOVOtan Kautschukplane eingebunden sind. Die Hochzugverwahrung erfolgt mit einem 10 cm breiten Blechstreifen nach Wahl des AG sowie Versiegelung der Profiloberkante mit SG Nahtpaste.
bis 2 m²

................. Stück

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 19  Einbauten  Zubehör

21 19 02 B
ATTIKAGULLY einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von Attika-Gullys NW. 10 cm inklusive Klemmring (oder Schraubflansch) und Kiesfang. Die Einbindung an die COVERiT EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.

................. Stück

21 19 02 C
GULLY senkrecht einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von wärmegedämmten Dachgullys NW ...... mit senkrechtem Abgang inklusive. Klemmring (oder Schraubflansch) und Kiesfang. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

21 19 02 D
GULLY abgewinkelt einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von wärmegedämmten Dachgullys NW ...... mit abgewinkeltem Abgang inklusive Klemmring (oder Schraubflansch) und Kiesfang. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

21 19 02 E
GULLY heizbar senkrecht einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von wärmegedämmten heizbaren Dachgullys NW ...... mit senkrechtem Abgang inklusive Klemmring (oder Schraubflansch) und Kiesfang. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

21 19 02 F
GULLY heizbar abgewinkelt einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von wärmegedämmten heizbaren Dachgullys NW ...... mit abgewinkeltem Abgang inklusive Klemmring (oder Schraubflansch) und Kiesfang. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

21 19 02 G
TERRASSENGULLY senkrecht einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von Terrassengullys NW 50 bis 70 mm mit senkrechtem Abgang und Schraubflansch sowie Rundsieb. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

21 19 02 H
TERRASSENGULLY NW 50 abgewinkelt einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von Terrassengullys NW 50 mm mit abgewinkeltem Abgang und Schraubflansch sowie Rundsieb. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

21 19 02 I
TERRASSENGULLY NW 70 abgewinkelt einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von Terrassengullys NW 70 mm mit abgewinkeltem Abgang und Schraubflansch sowie Rundsieb. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

21 19 02 J
SANIERUNGSGULLY einbauen

Liefern und rückstausicher nach Herstellervorschrift einbauen von Sanierungsgully mit Schraubflansch senkrecht für einen Topfdurchmesser von 100 bis 195 mm.

................. Stück

21 19 02 K
SANIERUNGSGULLYSCHEIBE einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen einer Sanierungsgullyscheibe zur Sanierung von Dachgullys ab einen Topfdurchmesser von 150 mm.

................. Stück

21 19 02 L
AUFSTOCKELEMENTE 4,5 bis 12 cm einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen von wärmegedämmten Aufstockelementen zur Überbrückung der Wärmedämmung.
Höhe: 4,5 – 12 cm

................. Stück

21 19 02 M
AUFSTOCKELEMENTE 11 bis 16 cm einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen von wärmegedämmten Aufstockelementen zur Überbrückung der Wärmedämmung.
Höhe: 11 – 16 cm

................. Stück

21 19 02 N
AUFSTOCKELEMENTE 14 bis 22 cm einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen von wärmegedämmten Aufstockelementen zur Überbrückung der Wärmedämmung.
Höhe: 14 – 22 cm

................. Stück

21 19 02 O
AUFSTOCKELEMENTE TERRASSENGULLY bis 10 cm einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen von Aufstockelementen mit Schraubflansch zur Überbrückung der Wärmedämmung.
Höhe: bis 10 cm

................. Stück

21 19 02 P
HÖHENAUSGLEICH für TERRASSE bis 9,5 cm einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen eines Höhenausgleichstückes zum Überbrücken von Aufbauhöhen.
Höhe: bis 9,50 cm

................. Stück

21 19 02 Q
TERRASSEAUFSATZ mit GERUCHSVERSCHLUSS einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen eines Terrassenaufsatzes mit Geruchsverschluss und verchromten Endrost zum Überbrücken von Aufbauhöhen.
Höhe: bis 6,00 cm

................. Stück

21 19 02 R
TERRASSEAUFSATZ ohne GERUCHSVERSCHLUSS einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen eines Terrassenaufsatzes ohne Geruchsverschluss und verchromten Endrost zum Überbrücken von Aufbauhöhen.
Höhe: bis 6,00 cm

................. Stück

21.19 02 S
SPEIER bauseitig homogen einbinden

Aufzahlung für das bauseitige homogene Einbinden einer Rohrmanschette NW ...... cm in eine Speierausbildung in die COVERiT- Novotan Abdichtung inklusive Stützrohr.

................. Stück

21 19 02 T
KONTROLLSCHACHT versetzen

Liefern und versetzen von Kontrollschächten im Gullybereich aus Lochblech einschließlich Ummantelung mit Filtervlies und Abdeckung mit einer Betonplatte.
Länge: ......cm
Breite: ......cm
Höhe: ......cm


................. Stück

21 19 02 U
GRÜNDACHKONTROLLSCHACHT einbauen

Gründachkontrollschacht mit vorgeformten Anschlüssen, einschl. Alu-Siebplatte, liefern und entsprechend den Flachdachrichtlinien und Herstelleranleitung einbauen.
Länge: ......cm
Breite: ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 19 02 V
COVERIT NOVOtan DA- P Kiesleiste montieren

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer COVERIT NOVOtan DA- P Kiesleiste inklusive Montage am geeigneten Untergrund. Fixierung auf den Untergrund erfolgt durch eine punktweise Befestigung mittels COIT- Klemmhaltersystem lt. Herstellervorschriften.

................. m

21 19 04 D
HOLZBOHLEN montieren

Liefern und mit Schrauben im notwendigen Abstand montieren von imprägnierten Holzbohlen zur Befestigung der Randbleche inklusive aller Eckausbildungen und Anarbeitungen.
Dicke:......cm
Breite:......cm

................. m

21 19 06 A
LICHTKUPPELZWISCHENAUFSATZKRANZ montieren

Liefern und montieren von Zwischen-Aufsatzkränzen als Aufstockelement an bestehenden Aufsatzkranz aus doppelwandigen glasfaserverstärktem Polyesterharz in wärmegedämmter Ausführung. Innen weiß und außen wetterfest versiegelt.
Lichte Deckenöffnung: ...... x ......cm
Obere Lichte: ...... x ......cm
Höhe: ......cm

................. Stück

21 19 06 B
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ montieren 15 cm

Liefern und montieren von doppelwandigen Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Polyester innen weiß eingefärbt, außen wetterfest versiegelt.
Isolationskern Polyurethan Hartschaum 2cm
Lichte Deckenöffnung. ......x...... cm
Höhe: 15 cm

................. Stück

21 19 06 C
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ montieren 30 cm

Liefern und montieren von doppelwandigen Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Polyester innen weiß eingefärbt, außen wetterfest versiegelt.
Isolationskern Polyurethan Hartschaum 2cm
Lichte Deckenöffnung. ......x...... cm
Höhe: 30 cm

................. Stück

21 19 06 D
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ montieren 50 cm

Liefern und montieren von doppelwandigen Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Polyester innen weiß eingefärbt, außen wetterfest versiegelt.
Isolationskern Polyurethan Hartschaum 2cm
Lichte Deckenöffnung. ......x...... cm
Höhe: 50 cm

................. Stück

21 19 06 E
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ  rund montieren 15 cm

Liefern und montieren von doppelwandigen Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Polyester innen weiß eingefärbt, außen wetterfest versiegelt.
Isolationskern Polyurethan Hartschaum 2cm
Lichte Deckenöffnung. ...... cm
Höhe: 15 cm

................. Stück

21 19 06 F
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ  rund montieren 30 cm

Liefern und montieren von doppelwandigen Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Polyester innen weiß eingefärbt, außen wetterfest versiegelt.
Isolationskern Polyurethan Hartschaum 2cm
Lichte Deckenöffnung. ...... cm
Höhe: 30 cm

................. Stück

21 19 06 G
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ  rund montieren 50 cm

Liefern und montieren von doppelwandigen Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Polyester innen weiß eingefärbt, außen wetterfest versiegelt.
Isolationskern Polyurethan Hartschaum 2cm
Lichte Deckenöffnung. ...... cm
Höhe: 50 cm

................. Stück

21 19 06 H
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 5cm

Aufpreis für Ausführung mit einem 5 cm dicken Isolationskern aus Polyurethan Hartschaum.

................. Stück

21 19 06 I
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 6cm

Aufpreis für Ausführung mit einem 6 cm dicken Isolationskern aus Polyurethan Hartschaum.

................. Stück

21 19 06 J
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 8cm

Aufpreis für Ausführung mit einem 8 cm dicken Isolationskern aus Polyurethan Hartschaum.

................. Stück

21 19 06 K
LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 10cm

Aufpreis für Ausführung mit einem 10 cm dicken Isolationskern aus Polyurethan Hartschaum.

................. Stück

21 19 06 L
LICHTKUPPEL einschalig montieren

Liefern der Lichtkuppel aus Acrylglas, opal oder glasklar, nach Wahl des Auftraggebers und inklusive allem Befestigungsmaterials auf den Aufsatzkranz montieren.
Einschalig Nennweite:...... x ......cm

................. Stück

21 19 06 M
LICHTKUPPEL zweischalig montieren

Liefern der Lichtkuppel aus Acrylglas, opal oder glasklar, nach Wahl des Auftraggebers und inklusive allem Befestigungsmaterials auf den Aufsatzkranz montieren.
Zweischalig Nennweite:...... x ...... cm

................. Stück

21 19 06 N
LICHTKUPPEL dreischalig montieren

Liefern der Lichtkuppel aus Acrylglas, opal oder glasklar, nach Wahl des Auftraggebers und inklusive allem Befestigungsmaterials auf den Aufsatzkranz montieren.
Dreischalig Nennweite:...... x ...... cm


................. Stück

21 19 06 O
LICHTKUPPEL einschalig rund montieren

Liefern der Lichtkuppel aus Acrylglas, opal oder glasklar, nach Wahl des Auftraggebers und inklusive allem Befestigungsmaterials auf den Aufsatzkranz montieren.
Einschalig Nennweite:...... cm

................. Stück

21 19 06 P
LICHTKUPPEL zweischalig rund montieren

Liefern der Lichtkuppel aus Acrylglas, opal oder glasklar, nach Wahl des Auftraggebers und inklusive allem Befestigungsmaterials auf den Aufsatzkranz montieren.
Zweischalig Nennweite:...... cm

................. Stück

21 19 06 Q
LICHTKUPPEL dreischalig rund montieren

Liefern der Lichtkuppel aus Acrylglas, opal oder glasklar, nach Wahl des Auftraggebers und inklusive allem Befestigungsmaterials auf den Aufsatzkranz montieren.
Dreischalig Nennweite:...... cm

................. Stück

21 19 06 R
MECHANISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL ALU

Aufzahlung für die mechanische Öffnung der Lichtkuppel mit stufenlos verstellbarer Teleskopspindel (Hubhöhe 30 cm) inklusive Konsolen und Aluminiumrahmen ohne Handkurbelstange.

................. Stück

21 19 06 S
MECHANISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL KUNSTSTOFF

Aufzahlung für die mechanische Öffnung der Lichtkuppel mit stufenlos verstellbarer Teleskopspindel (Hubhöhe 30 cm) inklusive Konsolen und Kunststoffrahmen ohne Handkurbelstange.

................. Stück

21 19 06 T
HANDKURBELSTANGE abnehmbar

Aufzahlung abnehmbare Handkurbelstange, Länge bis zu 3 m liefern. 

................. Stück

21 19 06 U
ELEKTRISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL ALU

Aufzahlung für die elektrische Öffnung der Lichtkuppel mit stufenlos verstellbarer Teleskopspindel (Hubhöhe 30 cm) inklusive Konsolen und Aluminiumrahmen durch E-Motoren 230 Volt sowie Thermoschutz. Einzel oder Gruppenschaltung nach Wahl des Auftraggebers. 

................. Stück

21 19 06 V
ELEKTRISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL KUNSTSTOFF

Aufzahlung für die elektrische Öffnung der Lichtkuppel mit stufenlos verstellbarer Teleskopspindel (Hubhöhe 30 cm) inklusive Konsolen und Kunststoffrahmen durch E-Motoren 230 Volt sowie Thermoschutz. Einzel oder Gruppenschaltung nach Wahl des Auftraggebers. 

................. Stück

21 19 06 W
PNEUMATISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL ALU

Aufzahlung für die pneumatische Öffnung der Lichtkuppel mit Druckluftzylinder und Aluminiumrahmen. 

................. Stück

21 19 06 X
PNEUMATISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL KUNSTSTOFF

Aufzahlung für die pneumatische Öffnung der Lichtkuppel mit Druckluftzylinder und Kunststoffrahmen. 

................. Stück

21 19 06 Y
LICHTKUPPELAUSFÜHRUNG als DACHAUSSTIEG ALU

Aufzahlung für die Ausführung als Dachausstieg mit Aluminiumrahmen. 

................. Stück

21 19 06 Z
LICHTKUPPELAUSFÜHRUNG als DACHAUSSTIEG KUNSTSTOFF

Aufzahlung für die Ausführung als Dachausstieg mit Kunststoffrahmen. 

................. Stück

21 19 07 A
Einzelanschlagspunkte für die Absturzsicherung samt PSA Ausrüstung

Aufzahlung für das bauseitige Einbinden von Einzelanschlagspunkte in Beton. 
Marke: Innotech ALLinONE Absturzsicherung samt PSA Ausrüstung oder gleichwertig.
Angebotenes Produkt:...................................................

................. Stück

INHALTSÜBERSICHT		SEITE
nur Kopfzeilen   →   Ausschreibungstexte auf beigelegter Diskette

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 11 Abtragungsarbeiten	Fehler! Textmarke nicht definiert.

21 11 02 C KIES abräumen 8/16	2

21 11 02 D KIES abräumen 16/32	2

21 11 02 E KIES abräumen 16/32 Dach lagern und wiederaufbringen	2

21 11 02 F KIES abräumen 16/32 Baustellenbereich lagern und wiederaufbringen	2

21 11 14 C BLITZSCHUTZ demontieren	2

21 11 14 E BLITZSCHUTZANLAGE herstellen	2

21 11 22 B DACHABDICHTUNG aufschneiden	2

21 11 22 C DACHABDICHTUNG abtragen	3

21 11 22 D HOCHZÜGE WANDANSCHLÜSSE demontieren	3

21 11 22 E REINIGEN der Dachfläche	3

21 11 22 F REINIGEN der Hochzüge Wandanschlüsse	3

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 12  Vorbereiten des Untergrundes	3

21 12 01 E VORANSTRICH Bitumen	3

21 12 01 F NOTDECKUNG GV 45	3

21 12 02 L VORANSTRICH HOCHZUG Bitumen	4

21 12 02 M NOTDECKUNG HOCHZUG GV 45	4

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 13  Ausgleichsschichten Trennlagen	4

21 13 02 A TRENNLAGE 150 lose	4

21 13 02 B TRENNLAGE 150 verklebt	4

21 13 02 C TRENNLAGE 200 lose	4

21 13 02 D TRENNLAGE 200 verklebt	4

21 13 02 E TRENNLAGE HOCHZUG 150 lose	5

21 13 02 F TRENNLAGE HOCHZUG 150 verklebt	5

21 13 02 G TRENNLAGE HOCHZUG 200 lose	5

21 13 02 H TRENNLAGE HOCHZUG 200 verklebt	5

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 14  Dampfsperr-Dampfbremsschichten	5

21 14 01 H DAMPFBREMSE Bit-GV 45	5

21 14 01 I DAMPFSPERRE Bit-Al-Beton	6

21 14 01 J DAMPFSPERRE Bit-Al-Trapezblech	6

21 14 02 D DAMPFBREMSE POLYETHYLEN	6

21 14 04 B DAMPFSPERRE punktweise befestigen	6

21 14 04 C DAMPFBREMSE punktweise befestigen	6

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 15  Wärmedämmschichten	6

21 15 02   POLYURETHAN	7

21 15 02 H WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR T 30 einlagig	7

21 15 02 I WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR T 30 zweilagig	7

21 15 02 J WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR M 30 einlagig	7

21 15 02 I WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR M 30 zweilagig	7

21 15 04   EPS UNKASCHIERT	7

21 15 04 A WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 20 einlagig	7

21 15 04 B WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 20 zweilagig	7

21 15 04 C WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 25 einlagig	8

21 15 04 D WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 25 zweilagig	8

21 15 04 E WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 30 einlagig	8

21 15 04 F WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS W 30 zweilagig	8

21 15 07   EPS GEFÄLLEDÄMMUNG	8

21 15 07 N GEFÄLLEDÄMMUNG EPS W 20	8

21 15 07 O GEFÄLLEDÄMMUNG EPS W 25	8

21 15 07 P GEFÄLLEDÄMMUNG EPS W 30	9

21 15 11   KORK EXPANDIERT	9

21 15 11 E WÄRMEDÄMMSCHICHT KORK einlagig	9

21 15 11 F WÄRMEDÄMMSCHICHT KORK zweilagig	9

21 15 14 EXTRUDIERTEM POLYSTYROL-HARTSCHAUMSTOFF	9

21 15 14 Z WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-G 30	9

21 15 15 Z WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-G 50	9

21 15 16 Z WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-G 70	10

21 15 19   SCHAUMGLAS	10

21 15 19 Z WÄRMEDÄMMSCHICHT SCHAUMGLAS	10

21 15 22   MINERALWOLLE	10

21 15 22 N WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE RG 150 einlagig	10

21 15 22 O WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE RG 150 zweilagig	10

21 15 22 P WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE DUROCK einlagig	10

21 15 22 Q WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE DUROCK zweilagig	11

21 15 22 R WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE HARDROCK einlagig	11

21 15 22 S WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE HARDROCK zweilagig	11

21 15 24 A THERMOPERL GEFÄLLEAUSBILDUNG	11

21 15 30 B AUFZAHLUNG WÄRMEDÄMMUNG mechanisch befestigt	11

21 15 30 C AUFZAHLUNG WÄRMEDÄMMUNG verklebt	11

21 15 30 D AUFZAHLUNG WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG mechanisch befestigt	11

21 15 30 E AUFZAHLUNG WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG verklebt	12

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 16  Dachhaut	12

21 16 08 A COVERiT- NOVOtan / complete EPDM KAUTSCHUKPLANE, 1,3 mm dick werkseitig vorkonfektioniert	12

21 16 08 B COVERiT- NOVOtan / complete EPDM KAUTSCHUKPLANE, 1,5 mm dick, werkseitig vorkonfektioniert	12

21 16 08 C COVERiT- NOVOtan / complete EPDM KAUTSCHUKPLANE durchdringungsfrei mechanisch befestigt	12

21 16 08 D Novotan -vk / direct EPDM schwarz mechanisch befestigen	13

21 16 08 E NOVOtan-vk / direct EPDM schwarz teilflächig verkleben	16

21 16 08 H NOVOtan-vk / grey reflect EPDM GRAU mechanisch befestigen.	16

21 16 08 I NOVOtan -vk / grey reflect EPDM GRAU teilflächig verkleben	19

21 16 08 T COVERiT- NOVOtan / auqa EPDM  TEICHPLANE,  werkseitig vorkonfektioniert	14

21 16 08 Z BAUSTELLENNAHT	14

21 16 09 A COiT KLEMMHALTERSYSTEM durchdringungsfreie Befestigung der  COVERiT- NOVOtan / complete EPDM KAUTSCHUKPLANE, 1,3 mm dick	13

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 17 Oberflächenschutz Filterschichten	20

21 17 04 E SCHUTZSCHICHT  GUMMIGRANULAT 6 mm	20

21 17 04 F SCHUTZSCHICHT  GUMMIGRANULAT 8 mm	20

21 17 04 G SCHUTZSCHICHT  GUMMIGRANULAT 10 mm	20

21 17 05 D KIESSCHÜTTUNG aufbringen	20

21 17 06 C KIESFESTIGER aufbringen	21

21 17 08 A KERAMIKFLIESEN SG Plus	21

21 17 08 B BETONPLATTEN verlegen 4cm	21

21 17 08 C BETONPLATTEN verlegen 5cm	21

21 17 08 D WASCHBETONPLATTEN verlegen 4cm	21

21 17 08 E WASCHBETONPLATTEN verlegen 5cm	21

21 17 08 F PLATTEN FLIESEN zuschneiden	21

21 17 09 D SCHUTZLAGE 300 lose	21

21 17 09 E SCHUTZLAGE 300 HOCHZUG lose	22

21 17 09 F SCHUTZLAGE 300 verklebt	22

21 17 09 G SCHUTZLAGE 300 HOCHZUG verklebt	22

21 17 09 H SCHUTZLAGE ......lose	22

21 17 09 I SCHUTZLAGE ...... HOCHZUG lose	22

21 17 09 J SCHUTZLAGE ...... verklebt	22

21 17 09 K SCHUTZLAGE ...... HOCHZUG verklebt	22

21 17 09 U FILTER und ARMIERUNGSVLIES zwischen XPS-Wärmedämmplatten u. Bekiesung	23

21 17 09 V SCHUTZ-DRAINAGE DAMPFDRUCKAUSGLEICHSSCHICHTE bei belasteten Gebäudeabdeckungen.	23

21 17 09 Z SCHUTZLAGE Bohrbares Vlies	23

21 17 10   EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG	23

21 17 10 A VLIESVERBUND Schutz-, Drän-, Filter- und Speicherschicht	23

21 17 10 B VEGETATIONSSCHICHT lt. der  Richtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünungen	24

21 17 10 C ANSPRITZBEGRÜNUNG lt. der Richtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünungen	24

21 17 10 D MULTITOPF – Sedum-Pflanzung	24

21 17 10 E KIESRANDSTREIFEN	24

21 17 10 F FERTIGSTELLUNGSPFLEGE für Bauwerksbegrünungen	25

21 17 10 G ENTWICKLUNGS- und ERHALTUNGSPFLEGE	25

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 18  Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen	25

21 18 03 H HOCHZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE/ complete verklebt	25

21 18 03 I HOCHZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE / complete mechanisch befestigt	25

21 18 03 J TIEFZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE / complete verklebt	25

21 18 03 K TIEFZUG EPDM KAUTSCHUKPLANE / complete mechanisch befestigt	25

21 18 03 L HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM Novotan vk / direct schwarz verklebt	26

21 18 03 M HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM Novotan vk / direct schwarz mechanisch befestigt	26

21 18 03 N TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM Novotan vk / direct schwarz verklebt	26

21 18 03 O TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM Novotan vk / direct schwarz mechanisch befestigt	26

21 18 03 Q HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect verklebt	26

21 18 03 R HOCHZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect mechanisch befestigt	27

21 18 03 S TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect verklebt	27

21 18 03 T TIEFZUG ZWEITEILIG EPDM NOVOtan grau / grey reflect mechanisch befestigt	27

21 18 04   EPDM ANSCHLÜSSE und FORMTEILE homogen einbinden	27

21 18 04 A AUSSENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert	27

21 18 04 B AUSSENECKAUSBILDUNG DREIKANTLEISTE werkseitig vorkonfektioniert	27

21 18 04 C TIEFZUGECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert	28

21 18 04 D INNENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert	28

21 18 04 E TÜRANSCHLÜSSE  werkseitig vorkonfektioniert	28

21 18 04 F EINFASSUNG RUND  werkseitig vorkonfektioniert	28

21 18 04 G AUSSENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden	28

21 18 04 H LICHTKUPPELECKAUSBILDUNG konisch bauseitig homogen einbinden	28

21 18 04 I INNENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden	29

21 18 04 J INNENECKAUSBILDUNG bauseitig falten	29

21 18 04 K INNENECKAUSBILDUNG EPDM NOVOtan-vk grau / grey reflect bauseitig homogen einbinden	29

21 18 04 L TÜRANSCHLÜSSE bauseitig homogen einbinden	29

21 18 04 M EINFASSUNGEN rund bauseitig homogen einbinden	29

21 18 04 N TÜRANSCHLÜSSE EPDM NOVOtan grau / grey reflect bauseitig homogen einbinden	30

21 18 04 O EINFASSUNGEN RUND EPDM NOVOtan grau / grey reflect bauseitig homogen einbinden	30

21 18 04 P RANDBEFESTIGUNG  EPDM Kautschuk vk / direct schwarz	30

21 18 04 Q RANDBEFESTIGUNG  EPDM Kautschuk vk grau / grey reflect	30

21 18 04 R TRAUFENANSCHLUSS COVERiT- NOVOtan / complete herstellen	30

21 18 04 S TRAUFENANSCHLUSS ZWEITEILIG Novotan vk / direct schwarz herstellen	30

21 18 04 T TRAUFENANSCHLUSS ZWEITEILIG NOVOtan grau / grey reflect  herstellen	31

21 18 04 U ORTGANGANSCHLUSS COVERiT- NOVOtan / complete herstellen	31

21 18 04 V ORTGANGANSCHLUSS ZWEITEILIG Novotan vk / direct schwarz herstellen	31

21 18 04 W ORTGANGANSCHLUSS ZWEITEILIG NOVOtan grau / grey reflect  herstellen	31

21 18 04 X VERBUNDBLECH NOVOtan EPDM Anschlussstreifen aufschweißen	31

21 18 04 Y SAUMEINFALZUNG herstellen	32

21 18 04 Z WANDANSCHLUSS herstellen	32

21 18 08   Einbinden von Dachdurchdringungen in die COVERiT- NOVOtan Kautschukabdichtung.	32

21 18 08 A DACHAUFSÄTZE – KAMINE – LÜFTER werkseitig vorkonfektioniert	32

21 18 08 B LICHTKUPPELEINFASSUNGEN werkseitig vorkonfektioniert	32

21 18 08 C GELÄNDERSTÜTZEINFASSUNGEN werkseitig vorkonfektioniert	32

21 18 08 D ROHRMANSCHETTEN 3,5-10cm werkseitig vorkonfektioniert	33

21 18 08 E ROHRMANSCHETTEN 12,5-30cm werkseitig vorkonfektioniert	33

21 18 08 F ROHRMANSCHETTEN 35-50cm werkseitig vorkonfektioniert	33

21 18 08 G BLITZABLEITERMANSCHETTEN werkseitig vorkonfektioniert	33

21 18 08 H ROHRMANSCHETTEN konisch 10 auf 7cm werkseitig vorkonfektioniert	33

21 18 08 I ROHRMANSCHETTEN konisch 15 auf 10cm werkseitig vorkonfektioniert	34

21 18 08 J DACHAUFSÄTZE – KAMINE – LÜFTER bauseitig homogen einbinden	34

21 18 08 K LICHTKUPPELMANSCHETTEN bauseitig homogen einbinden	34

21 18 08 L GELÄNDERSTÜTZEINFASSUNGEN bauseitig homogen einbinden	34

21 18 08 M ROHRMANSCHETTEN 3,5-10cm bauseitig homogen einbinden	34

21 18 08 N ROHRMANSCHETTEN 12,5-30cm bauseitig homogen einbinden	35

21 18 08 O ROHRMANSCHETTEN 35-50cm bauseitig homogen einbinden	35

21 18 08 P ROHRMANSCHETTEN offen 7-10cm bauseitig homogen einbinden	35

21 18 08 Q ROHRMANSCHETTEN offen 12,5-17,5cm bauseitig homogen einbinden	35

21 18 08 R BLITZABLEITERMANSCHETTEN bauseitig homogen einbinden	35

21 18 08 S ROHRMANSCHETTEN konisch 10 auf 7cm bauseitig homogen einbinden	36

21 18 08 T ROHRMANSCHETTEN konisch 15 auf 10cm bauseitig homogen einbinden	36

UNTERLEISTUNGSGRUPPE 19  Einbauten  Zubehör	36

21 19 02 C GULLY senkrecht einbauen	36

21 19 02 D GULLY abgewinkelt einbauen	36

21 19 02 E GULLY heizbar senkrecht einbauen	36

21 19 02 F GULLY heizbar abgewinkelt einbauen	36

21 19 02 G TERRASSENGULLY senkrecht einbauen	37

21 19 02 H TERRASSENGULLY NW 50 abgewinkelt einbauen	37

21 19 02 I TERRASSENGULLY NW 70 abgewinkelt einbauen	37

21 19 02 J SANIERUNGSGULLY einbauen	37

21 19 02 K SANIERUNGSGULLYSCHEIBE einbauen	37

21 19 02 L AUFSTOCKELEMENTE 4,5 bis 12 cm einbauen	37

21 19 02 M AUFSTOCKELEMENTE 11 bis 16 cm einbauen	38

21 19 02 N AUFSTOCKELEMENTE 14 bis 22 cm einbauen	38

21 19 02 O AUFSTOCKELEMENTE TERRASSENGULLY bis 10 cm einbauen	38

21 19 02 P HÖHENAUSGLEICH für TERRASSE bis 9,5 cm einbauen	38

21 19 02 Q TERRASSEAUFSATZ mit GERUCHSVERSCHLUSS einbauen	38

21 19 02 R TERRASSEAUFSATZ ohne GERUCHSVERSCHLUSS einbauen	38

21.19 02 S SPEIER bauseitig homogen einbinden	38

21 19 02 T KONTROLLSCHACHT versetzen	39

21 19 02 U GRÜNDACHKONTROLLSCHACHT einbauen	39

21 19 04 D HOLZBOHLEN montieren	39

21 19 06 A LICHTKUPPELZWISCHENAUFSATZKRANZ montieren	39

21 19 06 B LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ montieren 15 cm	39

21 19 06 C LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ montieren 30 cm	40

21 19 06 D LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ montieren 50 cm	40

21 19 06 E LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ  rund montieren 15 cm	40

21 19 06 F LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ  rund montieren 30 cm	40

21 19 06 G LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ  rund montieren 50 cm	40

21 19 06 H LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 5cm	41

21 19 06 I LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 6cm	41

21 19 06 J LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 8cm	41

21 19 06 K LICHTKUPPELAUFSATZKRANZ ISOLATIONSKERN 10cm	41

21 19 06 L LICHTKUPPEL einschalig montieren	41

21 19 06 M LICHTKUPPEL zweischalig montieren	41

21 19 06 N LICHTKUPPEL dreischalig montieren	41

21 19 06 O LICHTKUPPEL einschalig rund montieren	42

21 19 06 P LICHTKUPPEL zweischalig rund montieren	42

21 19 06 Q LICHTKUPPEL dreischalig rund montieren	42

21 19 06 R MECHANISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL ALU	42

21 19 06 S MECHANISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL KUNSTSTOFF	42

21 19 06 T HANDKURBELSTANGE abnehmbar	42

21 19 06 U ELEKTRISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL ALU	42

21 19 06 V ELEKTRISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL KUNSTSTOFF	43

21 19 06 W PNEUMATISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL ALU	43

21 19 06 X PNEUMATISCHE ÖFFNUNG LICHTKUPPEL KUNSTSTOFF	43

21 19 06 Y LICHTKUPPELAUSFÜHRUNG als DACHAUSSTIEG ALU	43

21 19 06 Z LICHTKUPPELAUSFÜHRUNG als DACHAUSSTIEG KUNSTSTOFF	43